## Slide 1: Development of methods for adaptive and optimal deployment of heterogeneous sensor array for accurate representation of air pollution and its sources
1/25
Pre-Thesis Exam - ?.9.2019
Idit Belachsen
Advisors: Associate Professors - Barak Fishbain, Shai Kendler
Notes: פיתוח שיטות לפריסה אופטימלית ואדפטיבית של מערך חיישנים הטרוגני לייצוג מדויק של זיהום אוויר ומקורותיו

## Slide 2: Air pollution monitoring
Major pollutants – NOx, CO, CO2, SO2, O3, CH4, NH3, VOCs, BC, other PM
The main incentive for air pollution monitoring:
Emission control
Short-term - prevent population exposure, regulatory enforcement
Long-term – epidemiological or climate research, planning
Major challenge – producing high resolution pollution concentration maps, using the current monitoring methods
Wireless Distributed Environmental Sensor Network (WDESN)
Portable and relatively low-cost Micro Sensing Units (MSUs)
Introduction
Notes: ניטור זיהום אוויר –
מקורות אנתרופוגניים כמו תעשייה/תחבורה פולטים גזים מזהמים או חלקיקים כתוצאה מתהליכי ייצור כאלה או אחרים או משריפת דלקים.
המזהמים האלו לא מטיבים עם הבריאות שלנו ולכן יש לנו צורך לשלוט בפליטות ואולי להפחית אותן בסופו של דבר
בטווח הקצר – כדי למנוע חשיפה לריכוזים רגעיים מסוכנים או לשם אכיפה
ובטווח הארוך – לאסוף מידע שישמש למחקר או לתכנון
שיטות הניטור הסטנדרטיות AQM וקמפיינים קצרי טווח של ניטור מציבות בפנינו אתגר בהפקה של מפות שיהום ברזלוציה גבוהה מבחינת זמן ומרחב
גישה נוספת לניטור שנעשתה פופולרית בשנים האחרונות היא להשתמש ב-WDESN - רשת אלחוטית פזורה של חיישנים סביבתיים. לגישה הזאת כמה יתרונות ברורים – החיישנים קטנים, ניידים וזולים.
ובאמת בשנים האחרונות רואים פרויקטים כמו CitySense, openSense, AOT שעושים שימוש ברשת ובחיישנים כאלו לניטור סביבה עירונית.

## Slide 3: Representation in time and in space
IDW, KRIGING interpolation, LUR models
Atmospheric Transport and Dispersion (ATD) models
Knowledge on weather, location and quantity of the released pollutant is needed for ATD. If absent – STE can be applied
Introduction
﻿Hutchinson et. al., 2017
Notes: אז בעצם כדי להתמודד עם בעיית הייצוג במרחב שנוצרת מדלילות המדידות וכדי לייצר או לחזות מפות מפורטות של זיהום האוויר, יש כמה גישות -
אינטרפולציה
land use regression
או – שימוש במודלים אטמוספיריים של הסעה ודיספרסיה (ATD).
מודלים אלו מכמתים בצורה דטרמיניסטית את הפיזור של המזהמים במרחב, אבל מצריכים ידע על המקורות עצמם – מיקום, קצב פליטה, נתוני מזג אוויר וכמובן גם הכימיה...
וזה לא משהו שתמיד יש לנו ולכן לא פעם המדידות הדלילות במרחב משמשות קודם כל למציאת המקורות בתהליך של STE. בתהליך זה, מקורות שונים מוכנסים למודל דיספרסיה ומשחקים עם הפרמטרים שלהם עד שמקבלים את ההפרש הקטן ביותר בין המדידות בפועל ובין מה שחישב המודל.

## Slide 4: Network deployment
Introduction
A new challenge is formed –
what is the best way to deploy a network of sensors?
If resources are unlimited, the task is easy
4
Introduction
Notes: למה זה חשוב לנו? בעצם הרקע הזה בא לדבר על הבעיה הקיימת היום –
1. הייצוג הדליל במרחב של תחנות ניטור
2. המחסור בנתונים ברורים על פליטות נקודתיות שיוצר צורך במציאת איבר מקור, שזאת בעיה קשה אם יש ייצוג דליל במרחב של מדידות.
ולהעלות את ההשערה ששימוש ב-WDESN של חיישני זיהום אוויר יכול להיות כיוון טוב כדי להשיג רזולוציית זמן מרחב טובה יותר.
עם זאת, שימוש ברשת חיישנים כזאת מציג בפנינו בעיה חדשה – והיא הצבת החיישנים ופריסת הרשת בצורה הטובה ביותר.
כשמשאבים הם בלתי מוגבלים – תקציב וכוח אדם – אין לנו בעיה, אפשר לייצג יופי את שדה הזיהום ולמצוא את מקורות הפליטה.
אבל.. זה עוד לא המצב ולא בטוח שאי פעם זה יהיה המצב, ולכן יש לנו מגבלות ברורות של עלות פריסה.

## Slide 5: Network deployment
The basic problem is equivalent to the “0-1 knapsack” problem
Candidate solutions can be represented as binary (0/1) array of length n
The solution-space size is then 2n
The problem is NP-hard
Introduction
Notes: אז הבעיה הבסיסית של פריסת חיישנים בצורה אופטימלית בעצם מנסה למקסם את שימושיות הרשת ולמנמם את העלות שלה,
והבעיה הזאת שקולה לבעיית הזירו-וואן נפסק פרובלום (או בעיית תיק הגב). הבעיה אומרת – בהינתן סט של n פריטים, כל פריט עם ערך מסוים ועלות מסוימת, איך אנחנו בוחרים תת קבוצה מהפריטים האלו כך שאנחנו ממקסמים את הערך של הדברים שלקחנו אבל שהעלות לא תעלה על התקציב שלנו ?
פתרונות אפשריים יכולים להיות מיוצגים במערך בינארי באורך n כך ש-1 אומר שהפריט נכנס לתיק או שהחיישן מוצב ו-0 אומר שלא.
הבעיה הזאת היא אנפיהארד – כלומר ממשפחה של בעיות שמבחינת סיבוכיות, לא ניתן לפתור אותן בזמן פולינומי (מעבר לגודל מסוים של הבעיה).
ולכן מגודל מסוים של הבעיה, אנחנו צריכים אלגוריתמים שידעו למצוא פיתרון מקורב לבעיה, בזמן ריצה סביר.
אז איזה עבודות נעשו עד כה בתחום ?
לא מעט עבודות הגיעו מרקע של מדעי המחשב, או מעולם החיישנים בכלל, ללא ספציפיות לזיהום אוויר.
מקריאה של מאמרים בתחום, אני חושבת שהיה ברור שיש קשר בין השיטה שיושמה לבין המטרה או השימוש של הרשת אותה רצו לפרוש.
כלומר -
להוסיף כאן את הנאפסק פרובלם. בעיית תרמיל הגב. בגלל שזו בעיה שקולה, הרבה מהניסיונות הם מתחום מדעי המחשב
As the basic problem of sensors’ optimal deployment aims at maximizing the utility of the network, while minimizing its cost, the problem is equivalent to the “0-1 knapsack” problem [29], [40], where a subset of items out of n items, possessing each some value 𝑣_𝑖 and some cost 𝑐_𝑖, are selected so values’ sum is maximized, while the summed cost is kept within some capacity 𝑐_𝑚𝑎𝑥.
In both problems, candidate solutions can be represented as binary strings of length n, where a 1 in a given position indicates that an item is included in the knapsack, or that a sensor is placed in that position, and a 0 indicated the item is omitted, or the sensor is not placed. The solution-space size is then 2n. This basic problem is NP-hard [41], meaning that the time required to solve the problem, using any currently known algorithm, increases rapidly as the size of the problem grows. As a result, approximation algorithms, which focuses on finding good solutions (“global optimums”) instead of provably optimal solutions, are required beyond a certain size of problem.
Global optimization refers to the process of attempting to find the solution 𝑥^∗, out of a set of possible solutions {𝑋}, that has the optimal value for some fitness function f, such that 𝑥≠𝑥^∗→𝑓(𝑥^∗ )≥𝑓(𝑥) [42]. Two main categories of methods to find 𝑥^∗ exist; the first are deterministic methods, which find 𝑥^∗ by an exhaustive search over the set {𝑋}. Stochastic methods involve random elements that try to reduce the computational burden of pure random search. ﻿At the outset, a random sample of points in the set {𝑋} is picked. Then, each method manipulates the sample points using different heuristics, which are sets of rules for deciding which potential solution out of {𝑋}"should next be generated and tested [43]. Local search algorithms (often referred to as hill climbers), work by taking a starting solution x, and then searching"set {𝑋}

## Slide 6: Research hypothesis
A set of optimal deployment solutions can be retrieved using multi-objective optimization techniques that balance between -
detection capabilities of the network
operational requirements and resources
Notes: אז היפותזת העבודה אומרת שניתן למצוא סט של פתרונות אופטימליים לפריסה של חיישנים במרחב באמצעות שיטות אופטימיזציה מרובת-מטרות שיאזנו בין יכולות האיתור של הרשת והדרישות האופרטיביות או המשאבים הקיימים.

## Slide 7
Research objectives
7
Design and develop an optimization model, comprised of the following modules: A spatial optimization model A temporal optimization model A spatial-temporal optimization model - various sources/sensors configurations weather conditions and emission rates heterogenous network case-study of real-world
Notes: מטרות המחקר הן לפתח מודל אופטימיזציה שיהיה כלי למקבלי ההחלטות, עם כמה מודולים שונים –
מודול מרחבי - מציאת פריסה שתמקסם את רגישות הרשת לשינויים באיבר המקור. זה יהיה מודל רובאסטי, סטדי סטייט.
מודול זמני – מציאה של אסטרטגיית פריסה מחדש כתוצאה משינויים במזג האוויר או בפליטות עם "מאמץ מעבר" הכי נמוך שאפשר.
מודול מרחבי וזמני – שמחבר את שני המודלים הקודמים ולוקח בחשבון גם את ההסתברות לשינויים הצפויים.
חוץ מזה, במהלך פיתוח של כל אחד מהמודולים, אנחנו רוצים לבחון קונפיגורציות שונות, תנאי מזג אוויר ופליטות שונות, מערך הטרוגני של חיישנים ובתקווה גם מקרה מהעולם האמיתי.

## Slide 8: Related work
The designated application determines the goal that guides the optimization process.
For example:
  Population exposure assessment (Kanaroglou et al., 2005)
  Threshold crossings detection (Boubrima et al., 2017)
  Improving existing network performance (Berman et al., 2019)
Knowledge gaps?
Notes: מקריאה של עבודות בתחום, בעיקר אפשר לראות שמה שמנחה את תהליך האופטימיזציה שמוצע למציאת הפריסה האופטימלית של החיישנים זה המטרה היישומית של הרשת – למשל, בשביל הערכת חשיפה של אוכלוסייה, אז צריך לתת משקל למקומות מגורים, גני ילדים... בשביל מציאת פיקים – צריך לנסות לתפוס את הריכוזים הממוצעים הגבוהים ביותר אולי. בשביל לשפר רשת קיימת צריך להשתמש בנתונים קיימים ולהתמקד בכימות מידת השיפור וכדומה...
בעצם רואים שבגלל הספציפיות הזאת, תמיד קיימת רלוונטיות לעבודות אחרות עם יישומים ספציפיים אחרים.
חוץ מזה ראיתי לא מעט פערים אחרים –
רוב העבודות התמקדו בתהליך אופטימיזציה על מספר חיישנים שנקבע מראש
רוב העבודות הסתמכו על מדידות קיימות באזור כלשהו ולא על מודל דיספרסיה
הרבה מהעבודות בכלל לא עסקו בזיהום אוויר אלא בהנחת חיישנים כלשהם והניחו הנחות לא מתאימות כמו ירידה בהסתברות האיתור שיורדת בצורה אקספוננציאלית
והרבה מהעבודות בסופו של דבר הניחו חיישנים באזורים בהם הריכוזים הממוצעים הגבוהים ביותר.
פרט לכך, הרבה מאוד עבודות הגיעו מרקע של חוקרים ממדעי המחשב, כך שהעבודות מתמקדות ביעילות ובהורדת זמני חישוב ופחות בהבנה של תהליכים ותופעות של זיהום אוויר או ביישומיות.
אז איזה עבודות נעשו עד כה בתחום ?
לא מעט עבודות הגיעו מרקע של מדעי המחשב, או מעולם החיישנים בכלל, ללא ספציפיות לזיהום אוויר.
מקריאה של מאמרים בתחום, אני חושבת שהיה ברור שיש קשר בין השיטה שיושמה לבין המטרה או השימוש של הרשת אותה רצו לפרוש.
כלומר -
להוסיף כאן את הנאפסק פרובלם. בעיית תרמיל הגב. בגלל שזו בעיה שקולה, הרבה מהניסיונות הם מתחום מדעי המחשב
As the basic problem of sensors’ optimal deployment aims at maximizing the utility of the network, while minimizing its cost, the problem is equivalent to the “0-1 knapsack” problem [29], [40], where a subset of items out of n items, possessing each some value 𝑣_𝑖 and some cost 𝑐_𝑖, are selected so values’ sum is maximized, while the summed cost is kept within some capacity 𝑐_𝑚𝑎𝑥.
In both problems, candidate solutions can be represented as binary strings of length n, where a 1 in a given position indicates that an item is included in the knapsack, or that a sensor is placed in that position, and a 0 indicated the item is omitted, or the sensor is not placed. The solution-space size is then 2n. This basic problem is NP-hard [41], meaning that the time required to solve the problem, using any currently known algorithm, increases rapidly as the size of the problem grows. As a result, approximation algorithms, which focuses on finding good solutions (“global optimums”) instead of provably optimal solutions, are required beyond a certain size of problem.
Global optimization refers to the process of attempting to find the solution 𝑥^∗, out of a set of possible solutions {𝑋}, that has the optimal value for some fitness function f, such that 𝑥≠𝑥^∗→𝑓(𝑥^∗ )≥𝑓(𝑥) [42]. Two main categories of methods to find 𝑥^∗ exist; the first are deterministic methods, which find 𝑥^∗ by an exhaustive search over the set {𝑋}. Stochastic methods involve random elements that try to reduce the computational burden of pure random search. ﻿At the outset, a random sample of points in the set {𝑋} is picked. Then, each method manipulates the sample points using different heuristics, which are sets of rules for deciding which potential solution out of {𝑋}"should next be generated and tested [43]. Local search algorithms (often referred to as hill climbers), work by taking a starting solution x, and then searching"set {𝑋}

## Slide 9: Methods - background
Methods
Optimization
ATD** model
Meteorology
1
2
3
**Atmospheric Transport and Dispersion
Notes: אני ארחיב מעט על שלושת הדברים האלו והקשר שלהם לעבודה הזאת. בעצם הייחודיות בעבודה היא השילוב של כל השיטות הנ"ל.
מודל ההסעה והדיספרסיה שהשתמשנו בינתיים
הפרמטרים המטאורולוגיים הרלוונטיים
וקצת על אופטימיזציה מרובת מטרות, אלגוריתמים אבולוציוניים וכלי האופטימיזציה שאנחנו עובדים איתו כרגע

## Slide 10: ATD models
Methods
The Gaussian plume model - analytical steady state solution to the advection-diffusion equation for idealized circumstances
Notes: אז קיימים הרבה מודלים של דיספרסיה (המילה דיספרסיה מתכוונת לשילוב של דיפוזיה של החומר כתצוצאה מטורבולנציה ולאדבקציה על ידי הרוח).
אולי המודל הפשוט והפרימיטיבי ביותר הוא המודל הגאוסי – שמציע פיתרון אנליטי S.S למשוואת האדבקציה-דיפוזיה עבור תנאים אידיאליים.
וזה הפתרון.
פשוט –בסופו של דבר, הריכוז בנקודה במרחב הוא פונקציה של קצב הפליטה של המקור, של גובה הארובה האפקטיבי, של מהירות הרוח הממוצעת, כשסיגמה וואי וזד מייצגים את התרחבות הפלומה ככל שמתרחקים מהמקור ואזכיר אותם שוב עוד מעט.
The term dispersion is comprised of diffusion (due to turbulent eddy motion) and advection (due to wind) that occurs within the air near the Earth’s surface [18]. ATD models can forecast the spread of the pollutants, when available results from monitoring data are used for calibration and evaluation of model performance.
Several types of fundamental dispersion models exist: box models, Gaussian plume models, Lagrangian models, Eulerian dispersion models and Dense gas models as well as extensions and combinations of all of the above
Several simplifying assumptions are made in order to reach the Gaussian plume model equation (Eq. 1) [18]:
The pollutant is emitted in a constant rate Q from a single point source located at height H above ground surface.
The wind velocity is constant and aligned with the positive x-axis.
The solution is steady state.
The eddy diffusion coefficient K [m2 s-1] is a function of the downwind distance x only, and diffusion is isotropic so that 𝐾_𝑥 (𝑥)=𝐾_𝑦 (𝑥)=𝐾_𝑧 (𝑥)=:𝐾(𝑥).
Wind velocity is sufficiently large that diffusion in the x-direction is much smaller than advection.
Variations in topography are negligible so that the ground surface can be taken as the plane z=0.
The pollutant does not penetrate the ground.
To these assumptions we add that the material diffused is non-reactive in the atmosphere, with a negligible deposition rate and that background pollution is negligible as well. 𝜎 parameters are used instead of the eddy diffusion coefficient 𝐾(𝑥), due to the fact that they are much easier to determine experimentally and can usually be described by a simple power law of the form:
𝜎_𝑦=𝑎𝑥^𝑏
(2a)
𝜎_𝑧=𝑐𝑥^𝑑+𝑓
(2b)

## Slide 11: Main assumptions
The solution is steady state.
The wind velocity is constant and aligned with the positive x-axis.
Variations in topography are negligible.
The material diffused is non-reactive in the atmosphere, with a negligible deposition rate.
Background pollution is negligible.
Methods
Notes: (להוריד מהמצגת לכנס)
חשוב לציין שיש לא מעט הנחות עבור המודל הזה –
שהפתרון הוא מצב יציב
שמהירות הרוח קבועה ומקבילה לציר איקס
ניתן להזניח טופוגרפיה
החומר המוסע לא מגיב עם הסביבה שלו
אין שיקוע
אין זיהום רקע
ועוד ועוד...
﻿

## Slide 12: Meteorology
The meteorological parameters that play a role in any gas dispersion model are wind speed, wind direction, and the atmospheric stability condition - (WS, WD, SC).
Methods
﻿Ahrens and Henson, 2017
Notes: הפרמטרים המטאורולוגיים הרלוונטיים למודל דיספרסיה כי הם ישפיעו על פיזור המזהמים הם מהירות הרוח, כיוון הרוח והיציבות האטמוספירית.
-למשל - מהירות רוח גבוהה יותר – תיצור דילול של פלומת הזיהום.
-היציבות האטמוספירית נקבעת לפי פרופיל הטמפרטורה האנכי ומשתנה במהלך היום. השינויים ביציבות משפיעים על ריכוזי המזהם.
למשל במצב של אינברסיה (מצב של יציבות) – אם כל השכבה באינברסיה אולי זה לא נורא כל כך, המזהמים מתפשטים בצורה הוריזנטלית. אבל אם יש שכבת אינברסיה מעל מפל טמפרטורה רגיל, נוכל לקבל ערבוב משמעותי של מזהמים וריכוזים גבוהים בקרקע.
-אז בגדול נוהגים לחלק מצבים אטמוספיריים למצב יציב, לא יציב ונייטרלי וסקלת מצבי היציבות המקובלת של Pasquill gifford מחלקת ל-6 מצבי יציבות אטמוספירית A עד F – מהכי פחות יציב ליציב ביותר. את הסיגמות שהגדרנו קודם שמייצגות את מידת התרחבות פלומת הזיהום ניתן לתאר על ידי קשר חזקה עם כיוון ההתקדמות X, כאשר את הפרמטרים a b c d ו-f העריכו בעבר בניסויים בתנאי יציבות אטמוספירית שונים והסיקו ערכים אמפיריים מתאימים.

## Slide 13: Multi-objective optimization
More than one objective function is optimized simultaneously
Pareto frontier = the set of non-dominated solutions
Hadka (2017)
Non-dominated
Solution
Dominated
solution
Pareto frontier
Methods
Notes: מולטי אובג'קטיב אופטימיזיישן, כשמה כן היא – כאשר יותר מפונקציית מטרה אחת מאופטמת, נוצר טריידאוף בין מטרות מתנגשות כמו לדוגמא שגיאה ומחיר ב2-obj-func. ואז בעצם נוצרת חזית של פתרונות אופטימליים שנקראים גם non-dominated solutions והפתרונות האלו נבחרים כאופטימליים אם אי אפשר לשפר בפונקציה מטרה אחת מבלי לפגוע באחת אחרת.
בבעיה הבסיסית שלנו יש כרגע שתי מטרות שמתנגשות – 1. למקסם את היכולת לאתר חריגות בפליטה של מזהמים באחד המקורות, 2. למנמם את עלות הרשת שלי.

## Slide 14: Borg MOEA
Hadka (2013)
Developed by David Hadka and Patrick Reed
Evolutionary Algorithm
Uses internal feedbacks to dynamically adapt an ensemble of genetic recombination operators
A set of candidate solutions
All solutions are Non-dominated
Natural selection
New
solutions
Eiben and Smith (2007)
Notes: הכלי שבחרנו לעבוד איתו הוא הבורג – אופטימייזר שפותח על ידי David Hadka מאוניברסיטת פנסילבניה ו-Patrick Reed מאוניברסיטת קורנל.
הבורג משתמש באלגוריתם אובולוציוני.
אלגוריתמים אבולוציוניים הם מחלקה של אלגוריתמים של חיפוש שמושפעים מתהליך האבולוציה הטבעי. ברעיון הכללי -
מייצרים בצורה אקראית סט של פתרונות אפשריים , הם האוכלוסייה. תהליך הברירה הטבעית גורם לכך שפרטים שמותאמים יותר לסביבה (או - שפתרונות טובים יותר, לפי פונקציית המטרה) שורדים יותר ומתרבים, כאשר בתהליך ההתרבות יכולים להיווצר פתרונות חדשים כתוצאה משחלוף (רקומבינציה) וממוטציות. בין הצאצאים / הפתרונות החדשים - הטובים ביותר שורדים. התהליך מסתיים כאשר כל סט הפתרונות הם על חזית הפרטו / non-dominated.
מה שהופך אותו לאופטימייזר חזק מאוד זה שהוא יודע בצורה דינמית לשנות את אסטרטגיית החיפוש/היוריסטיקה על ידי פידבק חיובי לאופרטורים הגנטיים של הרקומבינציה שמאיצים את תהליך ההתכנסות.
קצת על הרקומבינציות –
SBX – שני הורים יוצרים שני צאצאים שהם קרובים להורים וסוג של תמונת מראה שלהם.
PCX – אופרטור מולטי הורה – למשל שלושה הורים, הצאצאים קרובים לאחד ההורים.
DE – בחירה אקראית של 3 פרטים מהאוכלוסייה, מחשבים וקטור הפרש בין 2 פרטים ועל פיו משנים את הפרט השלישי.
UNDX- אותו הדבר רק שהצאצים ממורכזים סביב הסנטראויד.
עם רפרנס לבורגס מ- star trek מסע בין כוכבים – גזע של סייבורגים עם מוח משותף שמטרתם לשפר את איכות החיים ביקום באמצעות הפיכתו למושלם...

## Slide 15: Methods - summary
Methods
Meteorology
Optimization
ATD model
Run a dispersion model for X point-sources (we know their locations and average emission rates, but not their q(t))
Assume Y optional locations exist. Calculate concentrations of pollutant Z in each of these locations
Run the dispersion model for different meteorological conditions (weights) and different combinations of active/non-active sources
Run Borg to find optimal solutions (according to predefined objectives – maximum PED and minimal number of sensors)
Notes: אז איך שלושת אלו מתחברים ?
אחרי שנתנו קצת רקע ננסה להבין איך האיתור של המקומות האופטימליים נעשה ברמה הטכנית –
אנחנו מריצים מודל דיספרסיה עבור מרחב סימולציה מסוים של X מקורות נקודתיים (קרי, ארובות) שאנחנו יודעים את מיקומם ואת קצב הפליטה הממוצע שלהם ומקבלים פתרון סטדי סטייט.
אנחנו מניחים שיש Y מקומות אופציונליים להנחת החיישנים ומחשבים את הריכוזים של מזהם Z בכל אחד מהמקומות הפוטנציאליים האלו.
אנחנו חוזרים על הרצת מודל הדיספרסיה עבור תנאים מטרואולוגיים שונים ועבור כיבוי והדלקה של המקורות
כרגע, במודל הבסיסי – נותנים משקל למפות הריכוזים לפי תדירות התנאים המטאורולוגיים.
מגדירים את המטריקה על פיה אנחנו רוצים להעריך את טיב הפיתרון של פריסת החיישנים.
מריצים את הבורג כדי למצוא את הפתרונות האופטימליים.
מקבלים חזית פרטו שמראה את
חשוב לציין שהמטרה היא לאתר שינוי בפליטה של מקורות שאנחנו יודעים את מיקומם. ניתן לחשוב על זה כעל בעיית STE קלה יותר – אני יודעת מה רשימת המפעלים שלי, נגיד יש לי 20 כאלה – להעריך איזה מהם פולט או לא פולט זה סוג של STE "מתוך רשימה".

## Slide 16: What is PED ?
Pairwise Euclidean Distance (PED) - a criterion that incorporates the sensitivity of the deployed network to changes in the source term -
Methods
Objective 1: Objective 2:
**Number of Transformation Pair Categories
Notes: המטרה העיקרית – למצוא פריסה אופטימלית של סט של חיישנים, מתוך סט של מיקומים פוטנציאליים במרחב כך שיהיה סביר יותר לגלות שינוי בפליטה של המקורות.
בשביל זה הגדרנו את הPED – שהוא בעצם המרחק בין קריאות החיישנים של שני סטים שונים של מקורות בעלי מספר שונה של מקורות פעילים – מסומן ב-S’ ו-S’’.
רשת חיישנים שרגישה לשינויים בפליטות המקור תיצור ערכי PED גבוהים.
לעומת זאת, חוסר רגישות יתאפיין בערכי PED נמוכים ויצביע על יכולת נמוכה לפתור את בעיית זיהוי איבר המקור.
Technically, we assume that each location ω∈Ω may host a sensor. The decision variables are held in a data array, each value represents a sensor, linked to a certain location ω∈Ω. The sensor is “placed” in that location if the decision variable is 1 and is not “placed” if the decision variable is 0.
הקריטריון מחשב מרחק אוקלידי בין קריאות החיישנים של שני סטים שונים של מקורות בעלי מספר שונה של מקורות פעילים – מסומן ב-S’ ו-S’’.
רשת חיישנים שרגישה לשינויים בפליטות המקור תיצור ערכי PED גבוהים.
לעומת זאת, חוסר רגישות יתאפיין בערכי PED נמוכים ויצביע על יכולת נמוכה לפתור את בעיית זיהוי איבר המקור.
צריך שיהיה ברור שהמרחב מיוצג על ידי אפס או אחד (=decision variables)
ושנתתי משקלים לפי תדירויות של מזג האוויר.

## Slide 17: Data used in the simulation
Data obtained from IMS for Hadera-port station (15 years)
Windrose distribution
Avg. direction
Methods
Notes: בשביל בעצם לתת איזשהן תדירויות מסוימות למצבים המטאורולוגיים לקחנו מידע מנתונים אמיתיים של תחנת נמל חדרה. נתונים 10 דקתיים.
אפשר לראות את התפלגות המהירויות והכיוונים והתפלגות המצבים האטמוספיריים. הקטגוריות שמוצגות הן הקטגוריות שחילקנו על פיהן כשאת המודל הרצנו עם הערך הממוצע, כלומר 8 קטגוריות סך הכל של כיוונים, 7 קטגוריות של מהירויות ו-6 מצבים אטמוסיפריים שהוגדרו לפי שיטת ה-סיגמא A, שמשתמשת בסטיית התקן של כיוון הרוח יחד עם מהירות הרוח הממוצעת בשביל להגדיר את המצב האטמוסיפרי. לפי ההתפלגות שקיבלנו זה נראה יחסית אמין שבלילה המצבים יציבים וביום הם או ניטרליים או לא יציבים.
סך הכל היו 336 קטגוריות של מהירות-כיוון-ומצב יציבות שמתוכם 192 היו מצבים שנצפו בנתונים שלקחנו.
An initial simulation setup was explored. A 1000x1000 m flat area was taken as the simulated arena, with sensors situated at ground level (i.e., z=0 in Eq. 1). Five point-sources (stacks) were arbitrarily given average emission rates of 0.47, 0.51, 0.38, 0.9 and 0.19 [kg s-1]. Figure 1 illustrates the simulation set with pollutant concentrations obtained by the Gaussian plume model for light (4 m s-1) west winds (270 degrees) and stability class C (slightly unstable). Sources are marked in red dots and optional locations of sensors are marked in black crosses. 396 optional locations were spread in a grid, 50 m apart, and at least 50 meters from the location of each source. Effective heights of stacks were taken at 10 m.
Hourly mean wind directions were binned into 8 categories (45 degrees each) and hourly mean wind speeds into 7 categories (<1, 1-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, >10 m s-1). With six possible Pasquill–Gifford classes for atmospheric stability (A-F), 336 weather states exist. The Gaussian plume model was applied with each weather state combination, using the mean value of each wind speed and direction category. For our initial simulation, we used 10-minutes wind data from Hadera-port station, obtained from the Israel Meteorological Service (IMS) for the years 2004-2018, to derive frequencies of each binned category (see Section ‎5.2.3). Figure 2 shows the windrose distribution of winds used in the initial simulation. The taken wind data are characterized by a bi-model distribution - comprised of west winds of relatively high speeds compared to east winds of lower speeds. The vector-average wind speed and direction is 0.9 m s-1 and 298 degrees, respectively. Scalar-average wind speed is 4.2 m s-1. Distribution of stability classes is as follows: A-1%, B-1%, C-6%, D-78%, E-11%, F-3%, as determined according to the 𝜎_𝐴 method (see Section ‎5.1.2).

## Slide 18: Simulation setup
A 1000x1000 m flat area
Optional locations (+)
Sources (.)
Map shows steady-state concentrations for:
(WS, WD, SC) = (4 m s-1, 270 degrees, C class)
Preliminary results
Notes: להרצאה בגרמניה להוריד את המילה preliminary...
אז המשחקים הראשונים נעשו על סימולציה של קמ על קמ עם 5 מקורות נקודתיים בגובה 10 מטרים שפולטים כל אחד באופן קבוע כך וכך ק"ג לשניה.
זו דוגמא לפתרון סטדי סטייס עבור מצב של רוח מערבית במהירות 4 מטר לשניה, ויציבות אטמוספירית של אי יציבות קלה.
אפשר לראות שכל איקס שחור מייצג מקום אופציונאלי לחיישן.
כל איקס הוא מיקום אחד במערך ה-decision variables שלנו, שהוא מערך בינארי של כ-400 מקומות פונציאליים להניח חיישנים
בגלל שלקחנו 50 מטר בין מקומות פוטנציאליים ואיזשהו רדיוס סביב המקור בהנחה שזה לרוב איזורים שטכנית בעייתי למדוד שם לפחות עבור רגולטור.
An initial simulation setup was explored. A 1000x1000 m flat area was taken as the simulated arena, with sensors situated at ground level (i.e., z=0 in Eq. 1). Five point-sources (stacks) were arbitrarily given average emission rates of 0.47, 0.51, 0.38, 0.9 and 0.19 [kg s-1]. Figure 1 illustrates the simulation set with pollutant concentrations obtained by the Gaussian plume model for light (4 m s-1) west winds (270 degrees) and stability class C (slightly unstable). Sources are marked in red dots and optional locations of sensors are marked in black crosses. 396 optional locations were spread in a grid, 50 m apart, and at least 50 meters from the location of each source. Effective heights of stacks were taken at 10 m.
Hourly mean wind directions were binned into 8 categories (45 degrees each) and hourly mean wind speeds into 7 categories (<1, 1-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, >10 m s-1). With six possible Pasquill–Gifford classes for atmospheric stability (A-F), 336 weather states exist. The Gaussian plume model was applied with each weather state combination, using the mean value of each wind speed and direction category. For our initial simulation, we used 10-minutes wind data from Hadera-port station, obtained from the Israel Meteorological Service (IMS) for the years 2004-2018, to derive frequencies of each binned category (see Section ‎5.2.3). Figure 2 shows the windrose distribution of winds used in the initial simulation. The taken wind data are characterized by a bi-model distribution - comprised of west winds of relatively high speeds compared to east winds of lower speeds. The vector-average wind speed and direction is 0.9 m s-1 and 298 degrees, respectively. Scalar-average wind speed is 4.2 m s-1. Distribution of stability classes is as follows: A-1%, B-1%, C-6%, D-78%, E-11%, F-3%, as determined according to the 𝜎_𝐴 method (see Section ‎5.1.2).

## Slide 19: Optimization run
Preliminary results
Generating the Pareto frontier
Weights of recombination operators
Notes: לעשות שצד שמאל יתקדם כמו צד ימין
הגענו לחלק הכיפי, שכל החישובים מראש מוכנים ומתחילים להריץ את האופטימיזציה. הבורג מתחיל את החיפוש באוכלוסייה אקראית ובמשקל שווה לכל אופרטור של רקומבינציה, מחשב את כל ערכי ה-PED ולפי פונקציית המטרה מוצא לבסוף את סט הפתרונות הטוב ביותר עבור כל מספר חיישנים.
להראות גם סרטון וגם גרפים שמראים התכנסות לסוג האלגוריתם.
Once all pre-calculations are obtained, the optimization process starts.
Technically, we assume that each location ω∈Ω may host a sensor. The decision variables are held in a data array, each value represents a sensor, linked to a certain location ω∈Ω. The sensor is “placed” in that location if the decision variable is 1 and is not “placed” if the decision variable is 0.
The Borg MOEA algorithm initiates its search by starting with a uniform random generation of its initial population of candidate solutions.
Then, the algorithm projects the set {𝑅} on Ω and evaluates all possible PED values of that set.
Then, based on the defined objectives, the Borg MOEA rewards those sets of decision variables (i.e., possible solutions) that dominate competing alternatives (i.e., better in all objectives) until a high-quality approximation of the Pareto frontier is attained.

## Slide 20: Obtained solutions
The conflict between the cost of the network and its performance is reflected in the Pareto frontier
Preliminary results
Pareto frontier of two optimization runs
Notes: ואז מקבלים פרטו יפה כזה –
פה זה עבור 2 הרצות עם פונקציות מטרה שונות – כלומר פונקצית מטרה אחת היא מספר החיישנים והשניה קשור ל-PED – למשל ה-PED המינימלי מכל קומבינציה של מעבר בין אותם מספרי מקורות או אחוזון 25 של ערכי ה-PED.
כל נקודה מייצגת פיתרון אופטימלי למספר מסוים של חיישנים בין 2 ל170 בערך.
אפשר לראות יפה את הקונפליקט בין מחיר הרשת והביצועים שלה. ערכים גבוהים יותר של PED – שאמרנו שזה רגישות גבוהה לשינויים במקור, מושגים על ידי רשת עם מספר רב של חיישנים.
Figure 3. Pareto frontier of two optimization runs with two different PED-related objectives - 𝛹_(𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙_𝑃𝐸𝐷). (blue) and 𝛹_(𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒_𝑃𝐸𝐷) (red). Number of sensors were constrained to 2-300.
The optimization process was constrained to find the optimal locations of 2-300 sensors. Figure 3 illustrates the Pareto frontier received by two optimization runs, using the number of sensors (Ψ_(#r)) as the first objective (Eq. 6) and average minimal PED values (Ψ_(minimal_PED)) or the 25th percentile of all PED values (Ψ_(percentile_PED)) as the second objective (Eq.7 and Eq.8, respectively). The ultimate optimal solution in Fig. 3 would be the most upper left corner of the graph, which represents zero cost and highest PED. However, as this goal cannot be achieved due to the constraints of the problem, each dot in Fig. 3 represents a non-dominated solution (see Section ‎5.1.3), i.e., an optimal solution for a given number of sensors. The conflict between the cost of the network and its performance is reflected in the Pareto frontier - higher PED values and better network performance are achieved by larger number of sensors but result in a more expensive sensor array.

## Slide 21: Obtained solutions
Preliminary results
Notes: איך נראים הפתרונות האלו במרחב הסימולציה שלנו – לדוגמא – עבור 2 – פתרון לא מומלץ
ו-15 חיישנים. מימין לפתרונות רואים מטריצה של ערכי ה-PED המינימליים שנלקחו בין כל זוג טרנספורמציה בין מקורות פעילים - למשל 2 ו-3. ושוב רואים את הערכים הגבוהים יותר בפתרונות עם יותר חיישנים.
Figure 7. Sample solutions for 2 (a), 4 (b), 5 (c), 7 (d), 8 (e) and 15 (f) sensors obtained from one optimization run, using number of sensors (𝛹_(#𝑟)) as the first objective (Eq. 6) and average minimal PED values (𝛹_(𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙_𝑃𝐸𝐷)) as the second objective (Eq.7). Sources’ locations are marked in red dots and sensors’ locations in blue crosses. Average emission rate is specified next to each source [g m-3]. To the right of each displayed solution is attached a colormap of minimal PED values of each transformation pair between active sources.
Figure 7 (see Appendix C) shows several optimal solutions from one optimization run, using Ψ_(#r) as the first objective and Ψ_(minimal_PED) as the second objective. Solutions for relatively small number of sensors (low-cost networks) - 2, 4, 5, 7, 8 and 15 are displayed, in order to highlight the process of sensors’ deployment. It seems that preferable locations of sensors follow the highest derivative of the gas concentration in the air as these places are more sensitive to the nature of the source. This assumption will be tested in the suggested study. A colormap of minimal PED values of each transformation pair between each number of active sources are attached to each displayed solution. For example, in the colormap to the right of Fig. 7a, the minimal PED values of the transformation pairs 2<->5 and 1<->4 are around 3∙10^4 g m-3 (30 ppm). The higher the number of deployed sensors, the higher the minimal PED values.

## Slide 22: Initial evaluation
Solution for 15 sensors and average concentration map
Preferable locations
Average concentration map
Preliminary results
Notes: באיזשהי הערכה ראשונית אפשר פה לראות את הפיתרון של 15 החיישנים על מפת ריכוזים ממוצעים של הסימולציה.
יש לנו איזשהי השערה שהמיקומים המועדפים עוקבים אחרי הנגזרת הגבוהה ביותר של הריכוזים בגלל שהמקומות האלו הם הרגישים ביותר למקור. ואת זה נבדוק בהמשך.
בכל מקרה אם מנסים להשוות את המיקומים המועדפים להנחת חיישנים- שמיוצגים לפי אחוז הפתרונות בהם הונח שם חיישן לעומת מפת הריכוזים הממוצעת מגיעים לכל היותר לקורלציה של בערך 0.5.
Figure 4. Preferable sensor locations, represented by the percentage of solutions each specific location was chosen, for two objectives - (a) average minimal PED values (172 solutions in total) and (b) 25th percentile of all PED values (167 solutions in total). Sources’ locations are marked in red dots and average emission rates are specified below. White areas are restricted locations, due to sources’ proximity.
For the above-mentioned obtained solutions, Fig. 4 displays a heatmap of preferable locations sensors were placed at. Each colored pixel on the 1000x1000 m simulation-map represents the percentage of solutions a sensor was placed at that specific location. It can be seen that the two objectives - Ψ_(minimal_PED) (Fig. 4a) and Ψ_(percentile_PED) (Fig. 4b) generate quite similar preferable locations, though some differences are seen; in Fig. 4a for example, the most preferable places (colored in dark blue) are between sources and as close as possible to a source. In Fig. 4b on the other hand, preferred locations are in between sources, but not necessarily as close as possible to them. These results are illustrated in order to show the process of finding a suitable objective function. An evaluation process of these solutions is further needed in order to determine which set of solutions performs better in measuring pollutant concentrations and detecting changes in emissions.

## Slide 23: Initial evaluation
Blue - RMSE between average concentrations in n places, corresponding to the optimal solution for n sensors, and n highest average concentrations
Red - Pearson correlation between locations of n highest average concentrations and locations of optimally placed n sensors
Preliminary results
Notes: עוד מההערכה הראשונית של התוצאות אפשר לראות שאם אנחנו מחשבים את המרחק (שוב האוקלידי...) בין n הריכוזים הממוצעים הגבוהים ביותר והקריאות הממוצעות של n החיישנים במקומות האופטימליים בהם נפרסו הוא הולך ויורד ככל שמספר החיישנים גדל.
זה הגיוני, כי אם הפלומה הממוצעת מורכבת מ-2 פלומות הוא ישים חיישן איפשהו באמצע ויהיה רחוק מהריכוזים הגבוהים וככל שנוסיף חיישנים אנחנו יכולים יותר להרשות לעצמנו לשים חיישנים ליד הריכוזים הגבוהים. בכל מקרה, גם זה דברים שעוד צריכים להיבחן.

## Slide 24: Are optimal solutions better than random solutions ?
Preliminary results
Notes: 10k מצבי מזג אוויר שונים הוגרלו לפי התדירויות שחושבו (כרגע רק ממש הערכים הדיסקרטיים, לא רציף) יחד עם מצבים שונים של 5 המפעלים – בין 0 פליטה לפליטה פי 2 מהממוצע. קריאות במרחב הסימולציה חושבו עבור כל מצב.
עבור הפתרון האופטימלי לכל מספר של חיישנים (מ2 ועד 50) חושבו ערכי ה-PED (ממוצע המינימום מכל קטגוריה). ערכים אלו הושוו לערכים של פתרון רנדומלי. באיור רואים השוואה אחת של הפתרון האופטימלי לרנדומלי. כל נקודה היא מצב שהוגרל. לכן בכל בוקספלוט יש 10k נקודות.
ההשוואה הזאת נעשתה 100 פעמים (100 פתרונות רנדומליים הומצאו לכל מספר חיישנים מ-2 עד 50(.
בכל פעם בדקנו מובהקות סטטיסטית בין ערכי ה-PED של שתי האוכלוסיות בעזרת מבחן לא פרמטרי. במספר חיישנים גבוה (מעל 11?) – ב100% מהמקרים הפתרון האופטימלי נתן ערכי PED גבוהים מהפתרון הרדנומלי. במספר חיישנים נמוך – יתכן והפתרון שניתן כאופטימלי אינו אופטימלי בכל המקרים שאיתגרנו איתם.
באיור השני אפשר לראות את:
אחוז המקרים בהם לא ניתן לומר שמשמעותית ערכי ה-PED של הפתרון האופטימלי גבוהים מערכי ה-PED של פתרון רנדומלי.
אחוז המקרים בהם הפתרון הרנדומלי נתן משמעותית ערכי PED גבוהים מהפתרון האופטימלי.
Wilcoxon rank sum test
a nonparametric test for equality of population medians of two independent samples X and Y

## Slide 25: Summary and future research plan
Adequate monitoring of ambient air pollution is needed, among others, for regulation on industrial activity
We offer to design and develop a decision-making tool for an optimal deployment in time and in space of heterogenous sensor array, using a multi-objective optimization model, coupled with an air pollution dispersion model
The basic model considers the time varying meteorological conditions and uses as the main objective a quantitative measure of sensitivity of the network to changes in source (PED)
Future modules will focus on the development of a temporal optimization module that allocates sensors with minimal transfer effort and on combining the two modules together.
Other aspects will be considers: various sources/sensors configurations, weather conditions and emission rates, heterogenous network, case-study of real-world
Thanks for listening…
Notes: סיכום בשביל הבחינה:
-ראינו שיש צורך בניטור הולם של זיהום אוויר, בין היתר לצורכי רגולציה כל פעילות תעשייתית.
-אנחנו מציעים לתכנן ולפתח מודל לפריסה אופטימלית בזמן ובמרחב של חיישנים, שישמש ככלי לביצוע החלטות. המודל משתמש באופטימיזציה מרובת מטרות מצומדת עם מודל דיספרסי.
-המודל הבסיסי שאיתו עד כה התעסקנו לוקח החשבון את התנאים המטראורולוגים המשתנים כדי ליצור פתרון רובאסטי, ומשתמש בפונקצית מטרה שמעידה על רגישות לשינוי במקורות.
-מודולים עתידיים יתמקדו בפיתוח של מודל אופטימיזציה זמני שפורס מחדש את החיישנים במינימום מאמץ ובשילוב המודול המרחבי עם הזמני.
-אספקטים נוספים שייבחנו הם קונפיגורציות שונות, תנאי מזג אוויר ופליטות שונות, רשת הטרוגנית של חיישנים ובתקווה גם מקרה אמיתי.
אני אוסיף מילה שלי – במעט שהספקתי עד כה אני חושבת שרצתי מהר מידי להשיג איזשם פתרונות כללים, אבל אולי צריך ללכת 20 צעדים אחורה ולפרק את הבעיה לחלקים קטנים ולבחון אותה במקרים הכי בסיסיים ופשוטים בשביל להגיע לתובנות.

## Slide 26: Summary and future work
Adequate monitoring of ambient air pollution is needed, among others, for regulation on industrial activity
We offer to design and develop a decision-making tool for an optimal deployment in time and in space of heterogenous sensor array, using a multi-objective optimization model, coupled with an air pollution dispersion model
The basic model considers the time varying meteorological conditions and uses as the main objective a quantitative measure of sensitivity of the network to changes in source (PED)
Future modules will focus on the development of a temporal optimization module that allocates sensors with minimal transfer effort and on combining the two modules together.
Other aspects will be considers: various sources/sensors configurations, weather conditions and emission rates, heterogenous network, case-study of real-world
Thanks for listening…
Notes: סיכום בשביל הכנס:
אולי בעתיד להשוות לשיטות שלא דורשות אופטימיזציה – למשל – אולי אפשר לייצר סט נתונים מלאכותיים ולהצמיד להם לייבל מסוים אם מפעל X פולט בחריגה. כל אחד מהסנסורים שלי הוא אז פיצ'ר כאשר בודקים איזה מהפיצ'רים הם הפרדיקטורים הטובים ביותר לאיתור החריגות.
מסקנות – בהרבה חיישנים אנחנו מתקרבים לפתרון שהוא הנחת חיישנים במקומות של הריכוזים הממוצעים הגבוהים.
במעט חיישנים – הפתרון הוא לאו דווקא אופטימלי.
בעתיד – לנסות לנתח באיזה מצבים הפתרון לא היה טוב/לנסות לפתור את בעיית ה-STE.
-ראינו שיש צורך בניטור הולם של זיהום אוויר, בין היתר לצורכי רגולציה כל פעילות תעשייתית.
-אנחנו מציעים לתכנן ולפתח מודל לפריסה אופטימלית בזמן ובמרחב של חיישנים, שישמש ככלי לביצוע החלטות. המודל משתמש באופטימיזציה מרובת מטרות מצומדת עם מודל דיספרסי.
-המודל הבסיסי שאיתו עד כה התעסקנו לוקח החשבון את התנאים המטראורולוגים המשתנים כדי ליצור פתרון רובאסטי, ומשתמש בפונקצית מטרה שמעידה על רגישות לשינוי במקורות.
-מודולים עתידיים יתמקדו בפיתוח של מודל אופטימיזציה זמני שפורס מחדש את החיישנים במינימום מאמץ ובשילוב המודול המרחבי עם הזמני.
-אספקטים נוספים שייבחנו הם קונפיגורציות שונות, תנאי מזג אוויר ופליטות שונות, רשת הטרוגנית של חיישנים ובתקווה גם מקרה אמיתי.
אני אוסיף מילה שלי – במעט שהספקתי עד כה אני חושבת שרצתי מהר מידי להשיג איזשם פתרונות כללים, אבל אולי צריך ללכת 20 צעדים אחורה ולפרק את הבעיה לחלקים קטנים ולבחון אותה במקרים הכי בסיסיים ופשוטים בשביל להגיע לתובנות.

## Slide 27: References
P. S. Kanaroglou et al., “Establishing an air pollution monitoring network for intra-urban population exposure assessment: A location-allocation approach,” Atmos. Environ., vol. 39, no. 13, pp. 2399–2409, 2005.
A. E. Eiben and J. E. Smith, Introduction to evolutionary computing, 2nd Editio., vol. 53. Springer, 2007.
D. Hadka, “Borg : An Auto-Adaptive Many-Objective Evolutionary Computing Framework,” vol. 21, no. 2, pp. 231–259, 2013.
D. Hadka, “Beginner ’ s Guide to the MOEA Framework,” p. 214, 2017.
C. D. Ahrens and R. Henson, Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment, 12th ed. Cengage Learning, Inc, 2017.
A. Boubrima, W. Bechkit, and H. Rivano, “Optimal WSN Deployment Models for Air Pollution Monitoring,” IEEE Trans. Wirel. Commun., vol. 16, no. 5, pp. 2723–2735, 2017.
J. D. Berman, L. Jin, M. L. Bell, and F. C. Curriero, “Developing a geostatistical simulation method to inform the quantity and placement of new monitors for a follow-up air sampling campaign,” J. Expo. Sci. Environ. Epidemiol., vol. 29, no. 2, pp. 248–257, 2019.

## Slide 28
Notes: See increasing number of sensors not necessarily add one in a new location, sometimes locations are changed

## Slide 29
Notes: Proove its not sorted

## Slide 30: Evolutionary Algorithms
A set of candidate solutions
All solutions are Non-dominated
Environmental pressure causes natural selection. Better candidates are more likely to survive and reproduce
New
solutions
Eiben and Smith (2007)
Methods
Notes: אלגוריתמים אבולוציוניים הם מחלקה של אלגוריתמים של חיפוש שמושפעים מתהליך האבולוציה הטבעי. ברעיון הכללי -
מייצרים בצורה אקראית סט של פתרונות אפשריים , הם האוכלוסייה. תהליך הברירה הטבעית גורם לכך שפרטים שמותאמים יותר לסביבה (או - שפתרונות טובים יותר, לפי פונקציית המטרה) שורדים יותר ומתרבים, כאשר בתהליך ההתרבות יכולים להיווצר פתרונות חדשים כתוצאה משחלוף וממוטציות – הצאצאים / פתרונות חדשים שביניהם גם הטובים ביותר שורדים. התהליך מסתיים כאשר כל סט הפתרונות עם על חזית הפרטו / non-dominated.

## Slide 31: Problem formulation - notation
- region of interest
- the set of sources. emits [kg s-1]
- the set of sensors
- the pollution transfer function
Methods
Notes: אם ננסח את הבעיה – אפשר להגיד שאומגה זה מרחב העניין שלנו – למשל אזור תעשייה וסביבתו, שם נרצה להניח חיישנים.
אס – סט של מקורות שאנחנו יודעים את מיקומם. פולטים מזהם כלשהו בקצב קיו.
אר – סט של חיישנים.
כל חיישן r הממוקם בנקודה מסוימת מודד זיהום סי שהוא סכום הפליטות מכל המקורות כפול פונקצית המעבר שהיא מודל הדיספרסיה הגאוסי במקרה שלנו.
The location of the sources 〖{ω〗_s} are known, these are the locations of the industrial plants.
For multiple sources scenario, each sensor readings are simply the sum of all sources’ contributions, which are the sources’ emissions multiplied by their corresponding transfer function, 𝑚_𝑠𝜔, i.e.:
As each source owns its unique parameters and location with respect to the sensors, the values of m_sr for each source-sensor combination is determined by the dispersion model, such as the Gaussian plume model.
כרגע אני אתייחס לניסוח הבעיה הראשונה – שהיא הבעיה שהגדרתי עד כה.

## Slide 32: Problem formulation - PED
Pairwise Euclidean Distance (PED) - a criterion that incorporates the sensitivity of the deployed network to changes in the source term
Methods
Notes: המטרה העיקרית – למצוא פריסה אופטימלית של סט של חיישנים, מתוך סט של מיקומים פוטנציאליים במרחב כך שיהיה סביר יותר לגלות שינוי בפליטה של המקורות.
בשביל זה הגדרנו את הPED – שהוא בעצם המרחק בין קריאות החיישנים של שני סטים שונים של מקורות בעלי מספר שונה של מקורות פעילים – מסומן ב-S’ ו-S’’.
רשת חיישנים שרגישה לשינויים בפליטות המקור תיצור ערכי PED גבוהים.
לעומת זאת, חוסר רגישות יתאפיין בערכי PED נמוכים ויצביע על יכולת נמוכה לפתור את בעיית זיהוי איבר המקור.
Technically, we assume that each location ω∈Ω may host a sensor. The decision variables are held in a data array, each value represents a sensor, linked to a certain location ω∈Ω. The sensor is “placed” in that location if the decision variable is 1 and is not “placed” if the decision variable is 0.
הקריטריון מחשב מרחק אוקלידי בין קריאות החיישנים של שני סטים שונים של מקורות בעלי מספר שונה של מקורות פעילים – מסומן ב-S’ ו-S’’.
רשת חיישנים שרגישה לשינויים בפליטות המקור תיצור ערכי PED גבוהים.
לעומת זאת, חוסר רגישות יתאפיין בערכי PED נמוכים ויצביע על יכולת נמוכה לפתור את בעיית זיהוי איבר המקור.
צריך שיהיה ברור שהמרחב מיוצג על ידי אפס או אחד (=decision variables)
ושנתתי משקלים לפי תדירויות של מזג האוויר.

## Slide 33: Problem formulation - optimization
Objective 1:
Objective 2:
Methods
The basic model:
Each concentration map is given a weight according to the meteorological frequencies derived, and so an average concentration map is generated to all sets of active/non-active combinations of sources.
Notes: אז אם נסכם את זה – נרצה למנמם את מספר החיישנים ולמקסם את הרגישות לשינויים במקורות. כאשר ניתן לבנות כל מיני פונקציות למיקסום ה-PED.
במודל הבסיסי - אנחנו מריצים מודל דיספרסיה על כל קומבינציה של מצב מטאורולוגי ומקבלים פתרונות סטדי סטייט לכל המרחב. נותנים משקל למפה לפי תדירות המצבים המטאורולוגים ובעצם מפיקים מפת סטדי סטייט ממוצעת לכל אחד מהסטים של המקורות.
מתוך החישוב המקדים הזה מחשבים אחר כך את ה-PED לפתרון שנבחן בזמן האופטימיזציה.
As the number of sensors |𝑅| increases, the PED values increases as well. Hence, maximizing the PED value conflicts with minimizing the number of sensors and the network’s cost.
Given that the deployment of a set of sensors is an expensive task due to sensors’ cost and maintenance, we may wish to minimize the number of sensors in use, and place them in a set of locations that together generate the highest PED value, which represents the best ability of those sensors to detect changes in industrial gas emissions. The first objective is then to minimize the number of sensors deployed
The discrete frequencies of each possible meteorological combination of wind speed (WS), wind direction (WD) and Pasquill–Gifford atmospheric stability class (SC). Each combination (WS, WD, SC) is assumed to have a probability of 𝑝 to occur, such that ∑1▒〖𝑝=1〗.
The Gaussian plume model is applied with all meteorological combinations, to obtain steady state solutions of pollution concentration maps. Each concentration map is given a weight according to the meteorological frequencies derived and so the average concentration map is generated to all sets of active/non-active combinations of sources.
For example, in the case of 5 sources, 31 options of 1-5 active sources exist, creating in total 355 possible combinations of two sets of active sources with different sizes {S}' and {S}". In this case, an array of 355 PED values are calculated for each optional solution. Out of 355 PED values, Number of 10 Categories of Transformation Pairs (NCTP) between same number of sources exist (1<->2 ,1<->3, etc.).