## Slide 1: Development of methods for adaptive and optimal deployment of heterogeneous sensor array for accurate representation of air pollution and its sources
1/21
Pre-Thesis Exam - 10.11.2019
Idit Belachsen
Advisors: Associate Professors - Barak Fishbain, Shai Kendler
Notes: פיתוח שיטות לפריסה אופטימלית ואדפטיבית של מערך חיישנים הטרוגני לייצוג מדויק של זיהום אוויר ומקורותיו

## Slide 2: Air pollution monitoring
Why do we need it? emission control
Short-term - prevent population exposure, regulatory enforcement
Long-term – epidemiological/climate research, planning
Major issues:
  Producing high resolution pollution concentration maps
  Lack of data on pollutant’s releases (quantity, location…)
Notes: (major challenge)
יש אולי שתי בעיות גדולות היום בניטור זיהום אוויר
הראשונה - לנסות להפיק מהמדידות שיש לנו מפת ריכוזים ברזולוציה גבוהה.
עם השיטות הקיימות היום – תחנות ניטור אוויר סטנדרטיות, קשה להשיג את זה. אין מספיק מהן והרזולוציה המרחבית נמוכה.
בנוסף, קיים מחסור בנתונים ברורים ומדויקים של פליטות רגעיות מהמקורות (ולפעמים גם המיקום שלהם.
לכאורה, אם היו לנו את הנתונים האלו היה לנו קל יותר ליצר מפות מדויקות של זיהום האוויר גם עם רשת דלילה של חיישנים. היינו יכולים להשתמש במודלים של פיזור הזיהום, כאלה או אחרים, ולהשתמש במעט תחנות הניטור בשביל כיול או אימות של המודלים.
ובעיית האכיפה הרגולטורית למשל בכלל לא הייתה קיימת.
אכיפה רגולטורית של חריגה היא קשה, דיווח הרבה פעמים מתבצע ברמת הPRTR (מפל"ס = מרשם פליטות לסביבה) ברמה השנתית ודיגומים לעיתים רחוקות.
מי שלא מכיר – תחנות אלו מופעלות על ידי המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, איגודי ערים... יש סך הכל 140 בכל הארץ.

## Slide 3: Network deployment
WDESN - Wireless Distributed Environmental Sensor Network
A new challenge is formed –
what is the best way to deploy
a network of sensors?
If resources are unlimited, the task is easy
3
Notes: לאור הבעיות האלו שהזכרתי – אנחנו יכולים להעלות את ההשערה שניתן להתגבר עליהן, לפחות באופן חלקי, על ידי פריסה של רשת חיישנים אלחוטית WDESN,
שמורכבת מחיישנים זולים יחסית, פשוטים יותר לתפעול, וקלים יותר לניוד.
עם זאת, שימוש ברשת חיישנים כזאת מציג בפנינו בעיה חדשה – והיא הצבת החיישנים ופריסת הרשת בצורה הטובה ביותר.
כשמשאבים הם בלתי מוגבלים – תקציב וכוח אדם – אין לנו בעיה, אפשר לייצג יופי את שדה הזיהום ולמצוא את מקורות הפליטה.
אבל... תמיד קיימות מגבלות כלשהן - כלכליות או פיזיות ולכן צריך לעשות את זה בחוכמה.
WDESN - רשת אלחוטית פזורה של חיישנים סביבתיים.

## Slide 4: Research hypothesis
A set of optimal deployment solutions can be retrieved using multi-objective optimization techniques that balance between -
Detection capabilities
Resources
Research objectives
Design and develop a deployment model, comprised of the following modules: A spatial optimization model A temporal optimization model A spatial-temporal optimization model
Notes: אז היפותזת העבודה אומרת שניתן למצוא סט של פתרונות אופטימליים לפריסה של חיישנים במרחב באמצעות שיטות אופטימיזציה מרובת-מטרות שיאזנו בין יכולות האיתור של הרשת והמשאבים הקיימים.
מטרות המחקר הן לפתח מודל פריסה שיהיה כלי למקבלי ההחלטות, עם כמה מודולים שונים –
מודול מרחבי - מציאת פריסה שתמקסם את רגישות הרשת לשינויים במקורות. זה יהיה מודול רובאסטי, סטדי סטייט.
מודול זמני - מציאה של אסטרטגיית פריסה מחדש כתוצאה משינויים במזג האוויר או בפליטות עם "מאמץ מעבר" הכי נמוך שאפשר.
מודול מרחבי וזמני - שמחבר את שני המודלים הקודמים ולוקח בחשבון גם את ההסתברות לשינויים הצפויים. כלומר, במודול השני נסתכל על מאמץ מעבר מינימלי בין מצב למצב ובמודול השלישי נסתכל עוד קדימה. איך כדאי לי עכשיו להזיז כך שאקח בחשבון מה שיקרה בעוד 3 הזזות.

## Slide 5: Methods

## Slide 6: Multi-objective optimization
More than one objective function is optimized simultaneously:
Why multi-objective?
6
Hadka 2017
Notes: 1. באופטימיזציה מרובת מטרות, יותר מפונקצית מטרה אחת מאופטמת בו"ז. f1, f2 וכולי.
X הוא וקטור של משתני ההחלטה שלי (decision variables), זה הוקטור של המשתנים עליהם אנחנו עושים מניפולציות במהלך תהליך האופטימיזציה.
2. אבל, כאשר יותר מפונקציית מטרה אחת מאופטמת, והמטרות מתנגשות זו עם זו, כמו לדוגמא שגיאה ומחיר ב2-obj-opt (איור), אנחנו מקבלים סט של פתרונות אופטמליים שנקרא pareto-frontier.
בין הפתרונות האופטימליים קיים טריידאוף - או עלות נמוכה ושגיאה גבוהה או עלות גבוהה ושגיאה נמוכה. באמצע, יש לנו דרגות שונות של טריידאוף בין האובג'קטיבס השונים.
3. הפתרונות האלו נקראים גם non-dominated solutions (בגלל שכל אחד מהפתרונות על החזית לא יכול to dominate על פתרון אחר ש שעל החזית).
הפתרונות האלו נבחרים כאופטימליים אם אי אפשר לשפר בפונקציה מטרה אחת מבלי לפגוע באחת אחרת.
(באזור האפור נמצאים סט של פתרונות אפשריים לבעיה).
4. הpareto front מראה לנו את הנקודות האופטימליות במובן של פונקציות המטרה. ניתן למפות את הpareto front לסט הפתרונות האופטימליים מבחינת ה-decision variables.
5. היתרון או היופי בשימוש באופטימיזציה מרובת מטרות היא שסט הפתרונות שמתקבל שמאפשר לבחון בו זמנית את כלל האלטרנטיבות. יש פה כלי שימושי למקבלי ההחלטות להבין איזה פתרון הם רוצים ליישם.

## Slide 7: Borg MOEA
MOEA
Borg’s features:
  -dominance archive
  -progress
  Restarts
  Dynamically adapts multiple recombination operators
Examples showing the offspring distribution of the operators, Hadka and Reed (2013)
Hadka 2017
Notes: 1. הכלי שבחרנו לעבוד איתו הוא הבורג – אופטימייזר שפותח על ידי David Hadka מאוניברסיטת פנסילבניה ו-Patrick Reed מאוניברסיטת קורנל.
הבורג משתמש באלגוריתם אובולוציוני למצוא את סט הפתרונות האופטימלי.
כמובן כדאי לציין שהבעיה שאנחנו רוצים לפתור כאן היא NP-hard ולכן לא קיים אלגוריתם דטרמיניסטי שיכול לפתור אותן בזמן ריצה סביר, זמן ריצה פולינומיאלי. ולכן, מעבר לגודל מסוים של הבעיה, אנחנו צריכים אלגוריתמים שידעו למצוא פיתרון מקורב לבעיה בזמן ריצה סביר.
אלגוריתמים אבולוציוניים הם יוריסטיקה (heuristics) והם יודעים להפיק פתרונות אופטימליים, או קרובים מספיק לאופטימליים בזמן ריצה פולינומיאלי.
2. היוריסטיקה שאלגוריתמים אבולוציוניים משתמשים בה קיבלה השראה מתורת האבולוציה.
ברעיון הכללי (סכימה)-
האלגוריתם מתחיל בייצור אקראי של סט של פתרונות אפשריים. הם אוכלוסיית החיפוש כרגע. ואז, נכנסים ללולאה של בחירת זוג או יותר של פתרונות (הורים) מאוכלוסיית החיפוש, יישום של אופרטור רקומבינציה (שיחלוף בעברית). (גם מוטציה וגם קרוסאובר הם סוג של רקומבינציה) כדי לייצר צאצאים = פתרונות חדשים. בכל פעם שנוצרים פתרונות חדשים, מתעדכנת אוכלוסיית החיפוש באמצעות הפעלה של אסטרטגיית החלפה מסוימת. פתרונות פחות טובים מוצאים מאוכלוסיית החיפוש, ופתרונות טובים נשארים. הלולאה הזאת בדרך כלל מסתיימת בסוף NFE שהוגדר מראש. האסטרטגיות של כל אחד מהתהליכים האלו שונות בכל אלגוריתם.
3. ה-Borg, מיישם כמה תהליכים שהופכים אותו לאופטימייזר די טוב.
1. אפסילון דומיננס – בנוסף לסט הפתרונות הקיימים באוכלוסיה, יש לי archive של פתרונות נונ-דומינייאד, שאליו מועברים כל אותם פתרונות שמצאתי בינתיים כאופטימליים. האפסילון הוא רזולוציה מינימלית של הפתרונות והוא יקבע את גודל הארכיון של הפתרונות. את האפסילון אני קובעת, לפי היכרותי עם הבעיה.
((בעצם בכל פעם שנוצר פיתרון חדש (צאצא) מתרחש תהליך עדכון של הarchive. בתהליך העדכון, כל פתרון פחות טוב מהפיתרון החדש המוצע עף מהארקייב והחדש נכנס. אם מצאתי בארקייב פיתרון טוב יותר מהחדש, החדש לא נכנס. ))
((הבורג מיישם וריאציה של עיקרון זה שנקראת (eps box) שבעצם מחלקת את מרחב הפתרונות (objective space) למן קופסאות עם שוליים בגודל אפסילון (eps boxes) (אפסילון הוא גודל צלע הקופסא, עבור אובג'קטיב מסוים). אם שני פתרונות נמצאים באותו אפסילון בוקס, ילקח הפיתרון המינימלי.
בעצם אני מקבלת pareto front (או פתרונות) מקורבים עד כדי אפסילון. קיימת הוכחת התכנסות ל"true pareto front" לאלגוריתמים שמשתמשים בתכונה הזאת.))
2. מיישם אפסילון פרוגרס (eps progress) – מדד של התקדמות תהליך החיפוש ומצב הסטגנציה. אם האלגוריתם לא מצליח לשמור על קצב חיפוש מסוים, זה מעיד על סטגנציה ויש חשש להיתקעות במינימום מקומי. אפסילון פרוגרס מתרחש כאשר מתקבל פיתרון לארכיון ולא היה פתרון קודם בארכיון בקופסא אליה שייך הפתרון. וכך אפסילון הוא הערך מינימום לשיפור. האלגוריתם כן יקבל פיתרון שנמצא באותה קופסא אבל זה לא יספר כאפסילון פרוגרס. הקאונטר סופר את מספר הפרוגרסים בתוך מספר מוגדר של NFE. אם הקאונטר לא השתנה אחרי איקס איוולואציות אז אנחנו בסטגנציה וצריך לעשות ריסטארט.
3. ריסטארט – בתהליך הריסטרט, האוכלוסיה החדשה מתמלאת בפתרונות הארכיון פלוס פתרונות שנבחרו רנדומלית מהארכיון ועוברים מוטציה (יוניפורמית).וככה אנחנו לא מתרחקים יותר מידי מהכיוון הכללי, אבל כן יוצאים מהמינימום המקומי.
((בתהליך הזה הבורג עושה גם אדפטציה לגודל האוכלוסיה. לסיכום - האפסילון פרוגרס לא מאפשר להיתקע בנקודות מינימום ומיישם את מנגנון הריסטרט שמבטיח יציאה מהמינימום הלוקאלי והמשך החקירה של המרחב. ((ריסטרט יכול לקרות גם אם היחס (מסומן גאמא) בין גודל הארכיון לגודל האוכלוסיה לא נשמר. בדר"כ גודל האוכלוסיה גדול מגודל הארכיון.)) ))
4. הבורג יודע בצורה דינמית לשנות את אופרטורי הרקומבינציה שבשימוש ולתת משקל גדול יותר לאלו שמאיצים את תהליך ההתכנסות. בעצם קשה לדעת א-פריורית איזה אופרטור יהיה הכי מתאים לבעיה ולכן זה הגיוני. אופרטורים שמייצרים צאצאים מוצלחים יותר מקבלים פידבק חיובי על ידי הגדלת ההסתברות שהצאצא הבא ייוצר מאופרטורים אלו. כל כמה זמן, סופרים את מספר הפתרונות בארכיון שנוצרו כתוצאה מאופרטור כזה או אחר (כלומר הרבה=האופרטור הזה די מוצלח) ומעדכנים את ההסתברויות בהתאם. לא מגיעים להסתברות אפס כדי לא לאבד אותם.
קצת על הרקומבינציות – אדום = הורים
SBX – שני הורים יוצרים שני צאצאים שהם קרובים להורים וסוג של תמונת מראה שלהם.
PCX – אופרטור מולטי הורה – למשל שלושה הורים, הצאצאים קרובים לאחד ההורים.
DE – בחירה אקראית של 3 פרטים מהאוכלוסייה, מחשבים וקטור הפרש בין 2 פרטים ועל פיו משנים את הפרט השלישי.
UNDX- אותו הדבר רק שהצאצים ממורכזים סביב הסנטראויד.
בנוסף, צאצאים שיוצרו בעזרת האופרטורים האלו עוברים מוטציה בעזרת polynomial mutation.
Then, based on the defined objectives, the Borg MOEA rewards those sets of decision variables (i.e., possible solutions) that dominate competing alternatives (i.e., better in all objectives) until a high-quality approximation of the Pareto frontier is attained.
אחד היתרונות של אלגוריתמים אבולוציונייים והסיבה שהם טובים בפתרון בעיות עם מטרות מרובות היא היכולת שלהם לשמור על אוכלוסיה של פתרונות מגוונים.
בורג - רפרנס לבורג מ- star trek מסע בין כוכבים – גזע של סייבורגים עם מוח משותף שמטרתם לשפר את איכות החיים ביקום באמצעות הפיכתו למושלם...
((
NP = non deterministic polynomial time
לבעיות האלו לא קיים אלגוריתם דטרמיניסטי שיכול לפתור אותן בזמן ריצה סביר, פולינומיאלי (מעבר לגודל מסוים של הבעיה).
ולכן מגודל מסוים של הבעיה, אנחנו צריכים אלגוריתמים שידעו למצוא פיתרון מקורב לבעיה, בזמן ריצה סביר.
אלגוריתמים אבולוציוניים הם יוריסטיקה (heuristics), אלגוריתמים בזמן ריצה פולינומיאלי שיודעים להפיק פתרונות אופטימליים, או קרובים מספיק לאופטימליים.
היוריסטיקה שמשתמשים בה קיבלה השראה מתורת האבולוציה. Simulating annealing למשל, לקחה את ההשראה שלה מתהליך ליבון/חימום חומר (מתכת, זכוכית) כאשר מחממים אותו ונותנים לו להתקרר לאט. המרחק של נקודה רנדומלית שמיוצרת בכל איטרציה מהנקודה בה נמצאים כרגע נקבע לפי הטמפרטורה. בהתחלה מפחשים רחוק לכל הכיוונים ואז מתכנסים. מקבלים נקודות שמשפרות את האובג'קטיב אבל גם חלק שלא וככה מאפשרים לא להיתקע במינימום לוקאלי.
Full search (גם דטרמיניסטי) – בטוח לא סביר.
))

## Slide 8: Multi-objective Problem formulation
L = number of optional sensor locations
X = {x1, x2…. xL}
Notes: ננסה להגדיר תחילה את הבעיה בצורה הכללית ביותר.
בבעיה הבסיסית שלנו יש כרגע שתי מטרות שמתנגשות –
((אנחנו רוצים למצוא סט של פתרונות אופטימליים לפריסת חיישנים במרחב, כך שיכולות האיתור של חריגה בפליטות של מקורות נקודתיים (ידועים) הן הטובות ביותר, בהינתן המשאבים הקיימים. ))
1. למקסם את היכולת לאתר חריגות בפליטה של מזהם ממקור נקודתי
2. למנמם את עלות הרשת שלי.
אגע בזה לעומק עוד מעט.
אני מגדירה מראש את הנקודות במרחב שמתאימות לפריסת חיישנים ולכן גודל הוקטור שלי של ה-decision variables (X) הוא L.
בבעיה שלנו ה-decision variables הם בינאריים, יכולים להיות אפס או אחד. אחד – פרסתי חיישן, אפס – לא פרסתי.
מרחב המשתנים (אומגה) הוא הסט של כל וקטורי ה- decision variables האפשריים.
הקונסטריינס יכולים להגביל לי את מרחב החיפוש על ידי שלילת פתרונות ממרחב הפתרונות שהם לא ישימים או לא אפשריים.
מה גודל מרחב הפתרונות אחרי שהפעלתי את הקונסטריינס? אני חושבת שזה
100 choose 400 plus 99 choose 400 plus 98 choose 400…. 2 choose 400
יש בעיות שגודל הוקטור של משתני ההחלטה יכול להשתנות תוך כדי אבל לרוב הוא קבוע.
﻿The set of all decision variables in Ω which are feasible (i.e., satisfy all constraints) define the feasible region, Λ

## Slide 9: Simulation setup - A 1000x1000 m flat area
Let’s say I know the meteorological condition is:
(WS, WD, SC) = (4 m s-1, 270 degrees, C class)
I can derive a steady-state concentrations map 
- the set of sources.
emits [kg s-1]
- number of point sources () = 5
- number of optional locations (+) = ~400
Optional locations (+)
Sources (.)
Notes: בסימולציה שעשינו בינתיים, לקחנו אזור של ק"מ על ק"מ עם 5 מקורות נקודתיים בגובה 10 מטרים.
N – מספר המקורות באזור, מסומן בעיגול אדום. 5 מקורות בסימולציה הזאת.
L – מספר המיקומים האופציונליים. כ-400 בסימולציה הזאת (אחרי שהורדנו רדיוס סביב המקור).
הנחנו שלכל מקור יש קצב פליטה ממוצע של כך וכך ק"ג לשניה.
עכשיו, בואו נגיד שאני יודעת שהמצב המטאורולוגי הוא הtuple הבא – מהירות רוח 4 מטר לשניה, כיוון מערבי, יציבות מסוג C (סלייטלי אנסטייבל).
אני יכולה לייצר מפת סטדי סטייט של הריכוזים שיהיו במרחב בעזרת Pollution transfer function, במקרה שלנו מודל גאוסי שאגע בו עוד מעט.
עכשיו, בואו נגיד שאני רוצה לצאת ולפרוס כרגע חיישנים במרחב.
איפה כדאי לי לפרוס אותם ?
למה לא שמים חיישנים על הארובה ?
גם כי הרגולטור רוצה להפריד את עצמו מהמזהם
גם כי אין עד כמה שאני יודעת גלאים שמסוגלים לנטר ריכוזים גבוהים כל כך כמו אלו שיוצאים מהארובה.
וגם כי בינינו אין דבר כזה מקור נקודתי. ארובה בקוטר של מטר – איפה תניח את החיישן ?
An initial simulation setup was explored. A 1000x1000 m flat area was taken as the simulated arena, with sensors situated at ground level (i.e., z=0 in Eq. 1). Five point-sources (stacks) were arbitrarily given average emission rates of 0.47, 0.51, 0.38, 0.9 and 0.19 [kg s-1]. Figure 1 illustrates the simulation set with pollutant concentrations obtained by the Gaussian plume model for light (4 m s-1) west winds (270 degrees) and stability class C (slightly unstable). Sources are marked in red dots and optional locations of sensors are marked in black crosses. 396 optional locations were spread in a grid, 50 m apart, and at least 50 meters from the location of each source. Effective heights of stacks were taken at 10 m.
Hourly mean wind directions were binned into 8 categories (45 degrees each) and hourly mean wind speeds into 7 categories (<1, 1-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, >10 m s-1). With six possible Pasquill–Gifford classes for atmospheric stability (A-F), 336 weather states exist. The Gaussian plume model was applied with each weather state combination, using the mean value of each wind speed and direction category. For our initial simulation, we used 10-minutes wind data from Hadera-port station, obtained from the Israel Meteorological Service (IMS) for the years 2004-2018, to derive frequencies of each binned category (see Section ‎5.2.3). Figure 2 shows the windrose distribution of winds used in the initial simulation. The taken wind data are characterized by a bi-model distribution - comprised of west winds of relatively high speeds compared to east winds of lower speeds. The vector-average wind speed and direction is 0.9 m s-1 and 298 degrees, respectively. Scalar-average wind speed is 4.2 m s-1. Distribution of stability classes is as follows: A-1%, B-1%, C-6%, D-78%, E-11%, F-3%, as determined according to the 𝜎_𝐴 method (see Section ‎5.1.2).

## Slide 10
Pairwise Euclidean Distance (PED) -
=number of maps needed for N point sources = 32
|
=number of PED values needed to be calculated = 386
Number of Transformation-Pair Categories (NTPC) = = 15
{1-2},{1-3},{1-4},{1-5},{2-3},{2-4}….
- the set of sensors
Notes: 1. בעצם הייתי רוצה להניח את החיישן שלי במקום שבו התגובה שלו לשינוי בקצב הפליטה של איזשהו מקור תהיה הכי חזקה.
אפשר לבחון את זה באמצעות מדד ה-PED שמחשב לי בדיוק את ההפרש בקריאות בין השינוי הכי קיצוני במקור – כיבוי או הדלקה שלו.
ה-PED מוגדר כסכום ריבועי ההפרש בקריאות של כל החיישנים שפרסתי (r) בין שני מצבים שונים S’ ו- S’’ להם מספר שונה של מקורות פעילים.
ככל שהמדד הזה גבוה יותר, אני יכולה להסיק שהרשת שלי רגישה יותר לשינוי במקורות שבחנתי.
אז עכשיו, אנחנו רק צריכים להתחיל להדליק ולכבות מקורות!
2. אם יש לי N מקורות, אני צריכה להפיק 2N מפות, כל אחת מהן מתארת את שדה הריכוז עם מספר שונה של מקורות פעילים עבור מצב מטאורולוגי שלקחתי.
3. עכשיו כמה ערכי PED אני צריכה לחשב ?
כל הקומבינציות האפשריות פחות הקומבינציות עם אותו מספר של מקורות פעילים.
4. ואני מגדירה מספר קטגוריות של זוגות ביניהם ניתן לחשב PED ? 15.
הערה – אנחנו משתמשים ב-PED כסוג של sensitivity analysis.
שני דברים שהבנתי –
צריך לקחת בחשבון גם שני מצבים עם אותו מספר של מקורות, כל עוד זה לא אותו מצב בדיוק.
לא בטוחה, אבל יכול להיות שהמקורות צריכים להיות עם פליטה זהה. בעצם השתכנעתי שלא. אני כן רוצה לקחת בחשבון משקל שונה למקורות.
a criterion that incorporates the sensitivity of the deployed network to changes in the source
תיקון מתבקש:
מספר מפות הPED:
=
ואז מספר הקטגוריות יהיה פשוט :
1. בעצם הייתי רוצה להניח את החיישן שלי במקום שבו התגובה שלו לשינוי בקצב הפליטה של איזשהו מקור תהיה הכי חזקה.
אפשר לבחון את זה באמצעות מדד ה-PED שמחשב לי בדיוק את ההפרש בקריאות בין השינוי הכי קיצוני במקור – כיבוי או הדלקה שלו.
ה-PED מוגדר כסכום ריבועי ההפרש בקריאות של כל החיישנים שפרסתי (r) בין שני מצבים שונים S’ ו- S’’ להם מספר שונה של מקורות פעילים.
ככל שהמדד הזה גבוה יותר, אני יכולה להסיק שהרשת שלי רגישה יותר לשינוי במקורות שבחנתי.
אז עכשיו, אנחנו רק צריכים להתחיל להדליק ולכבות מקורות!
2. אם יש לי N מקורות, אני צריכה להפיק 2N מפות, כל אחת מהן מתארת את שדה הריכוז עם מספר שונה של מקורות פעילים עבור מצב מטאורולוגי שלקחתי.
3. עכשיו כמה ערכי PED אני צריכה לחשב ?
כל הקומבינציות האפשריות פחות הקומבינציות עם אותו מספר של מקורות פעילים.
4. ואני מגדירה מספר קטגוריות של זוגות ביניהם ניתן לחשב PED ? 15.
הערה – אנחנו משתמשים ב-PED כסוג של sensitivity analysis.
שני דברים שהבנתי –
צריך לקחת בחשבון גם שני מצבים עם אותו מספר של מקורות, כל עוד זה לא אותו מצב בדיוק.
לא בטוחה, אבל יכול להיות שהמקורות צריכים להיות עם פליטה זהה. בעצם השתכנעתי שלא. אני כן רוצה לקחת בחשבון משקל שונה למקורות.
a criterion that incorporates the sensitivity of the deployed network to changes in the source
תיקון מתבקש:
מספר מפות הPED:
(𝑚∙(𝑚−1))/2= (𝑚^2−∑_(𝑖=0)^𝑁▒(𝑁¦𝑖) )/2
ואז מספר הקטגוריות יהיה פשוט :
[∑_(𝑖=1)^(𝑁+1)▒〖(𝑖)]−2〗

## Slide 11: Multi-objective Problem formulation
**Number of Transformation-Pair Categories
Homogeneous array
Heterogeneous array
Detection threshold | Dynamic range | Price ($)
high | high | 1000
low | high | 500
high | low | 250
low | low | 50
L = number of optional sensor locations
X = {x1, x2…. xL}
Notes: עכשיו אם נחזור לניסוח הבעיה, בעצם יש לי עכשיו ערכי PED שהבנו למה היינו רוצים שהם יהיו גבוהים.
אבל... יש לי הרבה מהם. ובעצם הרעיון הכי טוב שיכולתי לחשוב עליו הוא לנסות למקסם את הערכים הנמוכים ביותר – את ה-worse case scenario (התרחיש הגרוע ביותר) מבין כל אחת מהקטגוריות. לסכום אותם ולחלק במספר הקטגוריות, שזה בסך הכל לקחת את הממוצע של הערכים המינימליים.
Dynamic range = the ration between the smallest concentration and the largest concentration that can be measured.

## Slide 12: Data used in the simulation
Data obtained from IMS for Hadera-port station (15 years)
Avg. direction
Windrose distribution
Notes: בשביל הסימולציה הראשונית לקחתי נתונים אמיתיים 10 דקתיים של תחנת נמל חדרה.
הדוגמא שהתחלנו איתה קודם הייתה עבור מפה אחת של מצב מזג אוויר אחד.
בשביל לקחת בחשבון את כל המצבים האפשריים, האופטימיזציה נעשתה על המפות המשוקללות (הממוצעות).
בשביל לא לעשות אינסוף חישובים, חילקתי לקטגוריות – 6 (או 7) מהירויות, 8 כיוונים ו-6 מצבים אטמוספיריים לפי הסקאלה של Pasquill gifford. ההגדרה של המצבים האלו בנתונים אותם הורדתי נעשתה על פי שיטת ה-סיגמא A, שמשתמשת בסטיית התקן של כיוון הרוח יחד עם מהירות הרוח הממוצעת בשביל להגדיר את המצב האטמוסיפרי.
לפי השיטה הזאת אנחנו מחלקים את הלילה למצבים יציבים וביום הם או ניטרליים או לא יציבים כפי שרואים בגרף.
אפשר לראות בגרפים את התפלגות המהירויות והכיוונים והתפלגות המצבים האטמוספיריים.
סך הכל היו 288 קטגוריות של מהירות-כיוון-ומצב יציבות שמתוכם 144 היו מצבים שנצפו בנתונים שלקחנו, כלומר עם שכיחות גדולה מ0.
(מתוך 336, 192 היו באמת).
לכל מפה מה-32 הרצתי 144 קטגוריות עם תדירויות גבוהות מ-0, סך הכל 32*144= 4608.
An initial simulation setup was explored. A 1000x1000 m flat area was taken as the simulated arena, with sensors situated at ground level (i.e., z=0 in Eq. 1). Five point-sources (stacks) were arbitrarily given average emission rates of 0.47, 0.51, 0.38, 0.9 and 0.19 [kg s-1]. Figure 1 illustrates the simulation set with pollutant concentrations obtained by the Gaussian plume model for light (4 m s-1) west winds (270 degrees) and stability class C (slightly unstable). Sources are marked in red dots and optional locations of sensors are marked in black crosses. 396 optional locations were spread in a grid, 50 m apart, and at least 50 meters from the location of each source. Effective heights of stacks were taken at 10 m.
Hourly mean wind directions were binned into 8 categories (45 degrees each) and hourly mean wind speeds into 7 categories (<1, 1-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, >10 m s-1). With six possible Pasquill–Gifford classes for atmospheric stability (A-F), 336 weather states exist. The Gaussian plume model was applied with each weather state combination, using the mean value of each wind speed and direction category. For our initial simulation, we used 10-minutes wind data from Hadera-port station, obtained from the Israel Meteorological Service (IMS) for the years 2004-2018, to derive frequencies of each binned category (see Section ‎5.2.3). Figure 2 shows the windrose distribution of winds used in the initial simulation. The taken wind data are characterized by a bi-model distribution - comprised of west winds of relatively high speeds compared to east winds of lower speeds. The vector-average wind speed and direction is 0.9 m s-1 and 298 degrees, respectively. Scalar-average wind speed is 4.2 m s-1. Distribution of stability classes is as follows: A-1%, B-1%, C-6%, D-78%, E-11%, F-3%, as determined according to the 𝜎_𝐴 method (see Section ‎5.1.2).

## Slide 13: ATD** model
The Gaussian plume model - analytical steady state solution to the advection-diffusion equation for idealized circumstances
Holds a few assumptions…
unstable
neutral
stable
**Atmospheric Transport and Dispersion
Notes: אז קיימים הרבה מודלים של דיספרסיה.(שילוב של אדבקציה על ידי הרוח ודיפוזיה כתוצאה מטורבולנציה).
בחרנו כרגע לעבוד עם המודל הגאוסי שהוא הסטנדרט בעולם הרגולציה. המודל מציע פיתרון אנליטי S.S למשוואת האדבקציה-דיפוזיה עבור תנאים אידיאליים.
וזה הפתרון.
פשוט –בסופו של דבר, הריכוז בנקודה במרחב נקבע לפי קצב הפליטה של המקור, גובה הארובה האפקטיבי, מהירות הרוח הממוצעת,
כשסיגמה וואי וזד מייצגים את התרחבות הפלומה ככל שמתרחקים מהמקור ואזכיר אותם שוב עוד מעט.
חשוב לציין שיש לא מעט הנחות עבור המודל הזה –
שהפתרון הוא מצב יציב
שמהירות הרוח קבועה ומקבילה לציר איקס
ניתן להזניח טופוגרפיה
החומר המוסע לא מגיב עם הסביבה שלו
אין שיקוע
אין זיהום רקע
ועוד ועוד...
﻿
C מתקבל בק"ג למטר בשלישית. כדי להעביר למיקרו גרם למטר בשלישית אני כופלת ב1e9.
אז בגדול נוהגים לחלק מצבים אטמוספיריים למצב יציב, לא יציב ונייטרלי וסקלת מצבי היציבות המקובלת של Pasquill gifford מחלקת ל-6 מצבי יציבות אטמוספירית A עד F – מהכי פחות יציב ליציב ביותר. את הסיגמות שהגדרנו קודם שמייצגות את מידת התרחבות פלומת הזיהום ניתן לתאר על ידי קשר חזקה עם כיוון ההתקדמות X, כאשר את הפרמטרים a b c d ו-f העריכו בעבר בניסויים בתנאי יציבות אטמוספירית שונים והסיקו ערכים אמפיריים מתאימים.
המודל הגאוסיאני הוא מודל סטטיסטי.
לעומת זאת, יש את המודלים הנומריים:
מודל לגראנז'י (GRAL, HYSPLIT, CALPUFF) = מודלים לגראנז'ים מסתכלים על חבילת אוויר של זיהום (air parcel), מסתכלים על תנועת הזיהום מנקודת המבט שלו. הוא נע עם הtrajectory, המסלול של הרוח הממוצעת. מוסיפים לזה גם טורבולנציה אקראית.
מודל אוילריאני (CMAQ) = הסתכלות אוילרית – מסתכלים על נקודה במרחב ומתמקדים בריכוז הזיהום שעובר בנקודה הזאת כתלות בזמן. תלת מימדי יכול להיות. ממש מודל נומרי קלאסי.
בענייני חיזוי – ניתן לחבר עם מודלים לגראנזים למשל עם מודלים מטאורולוגים אזוריים (כמו ה-WRF).
מהצעת מחקר:
K = eddy diffusion rate = הוא כל תהליך דיפוסיה בו חומרים מתערבבים כתוצאה מטורבולנציה. בגלל שברמה המיקרוסקופית זה מסובך מידי למדל את הדיפוסיה הזאת, במודלים אטמוספיריים מניחים ערבוביות ברמת המאקרו (עבור כל שכבת לחץ נגיד יש את אותו קצב דיפוסיה). ההנחה במודל הגאוסי היא שהערך הזה קבוע ואיזוטרופי. בנוסף, הוא פונקציה של ציר האיקס בלבד. לכן, פרמטרים של סיגמה תלויים באיקס. אנחנו מידלנו את הקרקע – z=0.
הנחה נוספת – מהירות הרוח מספיק גבוהה כך שהדיפוסיה (הרגילה, זאת שלא מקורה בטורבולנציה) זניחה.
The term dispersion is comprised of diffusion (due to turbulent eddy motion) and advection (due to wind) that occurs within the air near the Earth’s surface [18]. ATD models can forecast the spread of the pollutants, when available results from monitoring data are used for calibration and evaluation of model performance.
Several types of fundamental dispersion models exist: box models, Gaussian plume models, Lagrangian models, Eulerian dispersion models and Dense gas models as well as extensions and combinations of all of the above
Several simplifying assumptions are made in order to reach the Gaussian plume model equation (Eq. 1) [18]:
The pollutant is emitted in a constant rate Q from a single point source located at height H above ground surface.
The wind velocity is constant and aligned with the positive x-axis.
The solution is steady state.
The eddy diffusion coefficient K [m2 s-1] is a function of the downwind distance x only, and diffusion is isotropic so that 𝐾_𝑥 (𝑥)=𝐾_𝑦 (𝑥)=𝐾_𝑧 (𝑥)=:𝐾(𝑥).
Wind velocity is sufficiently large that diffusion in the x-direction is much smaller than advection.
Variations in topography are negligible so that the ground surface can be taken as the plane z=0.
The pollutant does not penetrate the ground.
To these assumptions we add that the material diffused is non-reactive in the atmosphere, with a negligible deposition rate and that background pollution is negligible as well. 𝜎 parameters are used instead of the eddy diffusion coefficient 𝐾(𝑥), due to the fact that they are much easier to determine experimentally and can usually be described by a simple power law of the form:
𝜎_𝑦=𝑎𝑥^𝑏
(2a)
𝜎_𝑧=𝑐𝑥^𝑑+𝑓
(2b)

## Slide 14: preliminary results
Notes: אפסילון – שיחקתי בין חצי מיקרו גרם למטר בשלישית ל50 (גם 5) מיקרוגרם למטר בשלישית.

## Slide 15: Optimization run
Generating the Pareto frontier
Weights of recombination operators
Notes: כשכל החישובים מראש מוכנים מראש, מתחילים להריץ את הבורג. הבורג מתחיל את החיפוש באוכלוסייה אקראית ובמשקל שווה לכל אופרטור של רקומבינציה, מחשב את כל ערכי ה-PED ולפי פונקציית המטרה מוצא לבסוף את סט הפתרונות הטוב ביותר עבור כל מספר חיישנים.
בסרטון אנחנו רואים את הפתרונות שנמצאים בארכיון. איך הארכיון מתעדכן תוך כדי הריצה.
להראות גם סרטון וגם גרפים שמראים התכנסות לסוג האלגוריתם.
Once all pre-calculations are obtained, the optimization process starts.
Technically, we assume that each location ω∈Ω may host a sensor. The decision variables are held in a data array, each value represents a sensor, linked to a certain location ω∈Ω. The sensor is “placed” in that location if the decision variable is 1 and is not “placed” if the decision variable is 0.
The Borg MOEA algorithm initiates its search by starting with a uniform random generation of its initial population of candidate solutions.
Then, the algorithm projects the set {𝑅} on Ω and evaluates all possible PED values of that set.
Then, based on the defined objectives, the Borg MOEA rewards those sets of decision variables (i.e., possible solutions) that dominate competing alternatives (i.e., better in all objectives) until a high-quality approximation of the Pareto frontier is attained.

## Slide 16: Initial evaluation
Preferable locations
Average concentration map
Notes: אם מנסים לעשות איוואלואציה ראשונית, מתבקש להשוות את הפתרונות אל שדה הריכוזים הממוצע עבור 5 מקורות פעילים.
(כי זה מה שהייתי מחשבת אם כל הכלים שהיו לי ביד היו העובדה שאני יודעת שיש 5 מפעלים ואני רוצה לנסות לגלות חריגות).
מה שרואים בגרף השמאלי אלו המיקומים המועדפים להנחת חיישנים – מיוצג על ידי אחוז הפתרונות בהם הונח חיישן בכל מיקום. כחול כהה – 90-100 אחוז מהפתרונות הניחו שם חיישן. בגרף הימני – מפת ריכוזים ממוצעים.
במקסימום, מגיעים לקורלציה של קצת יותר מ- 0.7 בין שתי המפות האלו. קורלציה די גבוהה, אבל...
Figure 4. Preferable sensor locations, represented by the percentage of solutions each specific location was chosen, for two objectives - (a) average minimal PED values (172 solutions in total) and (b) 25th percentile of all PED values (167 solutions in total). Sources’ locations are marked in red dots and average emission rates are specified below. White areas are restricted locations, due to sources’ proximity.
For the above-mentioned obtained solutions, Fig. 4 displays a heatmap of preferable locations sensors were placed at. Each colored pixel on the 1000x1000 m simulation-map represents the percentage of solutions a sensor was placed at that specific location. It can be seen that the two objectives - Ψ_(minimal_PED) (Fig. 4a) and Ψ_(percentile_PED) (Fig. 4b) generate quite similar preferable locations, though some differences are seen; in Fig. 4a for example, the most preferable places (colored in dark blue) are between sources and as close as possible to a source. In Fig. 4b on the other hand, preferred locations are in between sources, but not necessarily as close as possible to them. These results are illustrated in order to show the process of finding a suitable objective function. An evaluation process of these solutions is further needed in order to determine which set of solutions performs better in measuring pollutant concentrations and detecting changes in emissions.

## Slide 17: Initial evaluation
Blue - RMSE between average concentrations in n places, corresponding to the optimal solution for n sensors, and n highest average concentrations
Orange - Pearson correlation between locations of n highest average concentrations and locations of optimally placed n sensors
Preliminary results
Notes: אם בוחנים את אותו הדבר רק צעד צעד, פתרון פתרון, רואים שהקורלציה הולכת וגדלה עם מספר החיישנים.
הקו הכתום מראה קורלציה בין מיקומי n החיישנים החשובים ביותר לבין n הריכוזים הממוצעים הגבוהים ביותר.
באותו אופן, ה-RMSE בין n הריכוזים במיקומים החשובים ביותר ו-n הריכוזים הממוצעים הגבוהים ביותר הולך ויורד.
אני חושבת שמה שניתן להסיק מההשוואה הזאת הוא שככל שהמערך שלי קטן יותר וזול יותר, החשיבות של האופטימיזציה לפריסה היא גדולה יותר.
כשיש לי 100 חיישנים לפרוס, חבל על כל העבודה, אפשר לחשב מפת ריכוזים ממוצעת ולפרוס בריכוזים הגבוהים ביותר.
קורלציה – corrcoef יכול להיות בין מינוס 1 ל1. פירסון – מדד לקשר לינארי בין שני משתנים כמותיים

## Slide 18: Are optimal solutions better than random solutions ?
Preliminary results
Notes: בדיקה ראשונית – לקחתי את כל מצבי מזג האוויר האפשריים שיש להם הסתברות/שכיחות גדולה מ-0. סך הכל היו 144 כאלו.
לכל מצב מזג אוויר כזה חישבתי את מדד ה-PED עבור הפתרונות האופטימליים (רשתות עם מספר חיישנים בין 2 ל-41)
ועבור רשתות בהם החיישנים ממוקמים בצורה רנדומלית (100 פעמים).
כל נקודה בכל בוקספלוט היא מצב מטאורולוגי (מבין 144) וערך ה-PED שנותן המערך האופטימלי (סגול) או מערך רנדומלי (כתום).
אפשר לראות שסך הכל ערכי ה-PED גבוהים יותר בפתרונות האופטימליים.
עוד לא עשיתי מבחנים סטטיסטיים מפאת בעיות טכניות.. בעקרון אפשר לעשות איזה non-parametric test.
אפשר היה להתפרע ולהגריל מצבי מזג אוויר רציפים ופליטות רציפות ולאתגר ככה את המערך האופטימלי לעומת רנדומלי.
כנראה שאעשה גם את זה.
עוד הצעה – לנסות לחזות איזה מפעל חורג בעזרת ML. האם עכשיו המיקומים האידיאליים חוזים טוב יותר ?
Wilcoxon rank sum test
a nonparametric test for equality of population medians of two independent samples X and Y

## Slide 19: Summary and future research plan
Adequate monitoring of ambient air pollution is needed, among others, for regulation on industrial activity.
We offer to design and develop a decision-making tool for an optimal deployment in time and in space of heterogenous sensor array, using a multi-objective optimization model, coupled with an air pollution dispersion model.
The basic model considers the time varying meteorological conditions and uses as the main objective a quantitative measure of sensitivity of the network to changes in source (PED).
Future modules - development of a temporal optimization module that allocates sensors with minimal transfer effort + combining the two modules together.
Other aspects: performance analysis, a-posteriori analysis, heterogenous network, various sources/sensors configurations, weather conditions and emission rates, case-study of real-world.
Thanks for listening…
Notes: סיכום בשביל הבחינה:
-ראינו שיש צורך בניטור הולם של זיהום אוויר, בין היתר לצורכי רגולציה כל פעילות תעשייתית.
-אנחנו מציעים לתכנן ולפתח מודל לפריסה אופטימלית בזמן ובמרחב של חיישנים, שישמש ככלי לביצוע החלטות. המודל משתמש באופטימיזציה מרובת מטרות מצומדת עם מודל דיספרסי.
-המודל הבסיסי שאיתו עד כה התעסקנו לוקח החשבון את התנאים המטראורולוגים המשתנים כדי ליצור פתרון רובאסטי, ומשתמש בפונקצית מטרה שמעידה על רגישות לשינוי במקורות.
-מודולים עתידיים יתמקדו בפיתוח של מודל אופטימיזציה זמני שפורס מחדש את החיישנים במינימום מאמץ ובשילוב המודול המרחבי עם הזמני.
-אספקטים נוספים שייבחנו הם קונפיגורציות שונות, תנאי מזג אוויר ופליטות שונות, רשת הטרוגנית של חיישנים ובתקווה גם מקרה אמיתי.
אני אוסיף מילה שלי – במעט שהספקתי עד כה אני חושבת שרצתי מהר מידי להשיג איזשם פתרונות כללים, אבל אולי צריך ללכת 20 צעדים אחורה ולפרק את הבעיה לחלקים קטנים ולבחון אותה במקרים הכי בסיסיים ופשוטים בשביל להגיע לתובנות.

## Slide 20: Work schedule

## Slide 21: References
A. E. Eiben and J. E. Smith, Introduction to evolutionary computing, 2nd Editio., vol. 53. Springer, 2007.
D. Hadka, “Borg : An Auto-Adaptive Many-Objective Evolutionary Computing Framework,” vol. 21, no. 2, pp. 231–259, 2013.
D. Hadka, “Beginner ’ s Guide to the MOEA Framework,” p. 214, 2017.
C. D. Ahrens and R. Henson, Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment, 12th ed. Cengage Learning, Inc, 2017.
A. Boubrima, W. Bechkit, and H. Rivano, “Optimal WSN Deployment Models for Air Pollution Monitoring,” IEEE Trans. Wirel. Commun., vol. 16, no. 5, pp. 2723–2735, 2017.
J. D. Berman, L. Jin, M. L. Bell, and F. C. Curriero, “Developing a geostatistical simulation method to inform the quantity and placement of new monitors for a follow-up air sampling campaign,” J. Expo. Sci. Environ. Epidemiol., vol. 29, no. 2, pp. 248–257, 2019.
P. S. Kanaroglou et al., “Establishing an air pollution monitoring network for intra-urban population exposure assessment: A location-allocation approach,” Atmos. Environ., vol. 39, no. 13, pp. 2399–2409, 2005.

## Slide 22: Day-Night
Notes: רעיון של ברק – לפרוס שני מערכים שונים – אחד מתאים ליום ואחד מתאים ללילה ולכבות כל אחד בתקופה שהוא לא מתאים ולחסוך חיי חיישן.

## Slide 23: Seasons - summer
Notes: בקיץ יש לנו חתימה של רוחות מערביות – דרום מערב בבוקר, החל מהצהריים מערביות שלאט לאט הופכות לצפון מערביות לקראת הערב. אפיק פרסי (רוח אתזית) כמעט תמיד והוא מחזק את האפקט של הבריזה הימית ולכן הרוחות חזקות יותר ממערב לעומת המזרח.
(ביום = בריזה יומית או בריזה ימית).
בלילה מאוחר ולפנות בוקר הרוח משנה את כיוונה למזרחית והיא חלשה יותר כי היא מתבטלת עם כיוון הרוח המערבי שמכתיב האפיק הפרסי. בלילה = בריזה לילית, בריזה יבשתית. הרוח משלימה את החיגה.
כל זה נכון למישור החוף בעיקר. בהרים כמעט אין השפעה של הבריזה.

## Slide 24: Seasons - winter
Notes: בחורף, לאט לאט מאבדים את החתימה של הבריזה. האפקט חלש יותר כי ההפרשים בין הים ליבשה פחות קיצוניים.
הרכיב המזרחי של הרוחות פתאום שולט.
בשקעים/ימי גשם הרוחות הן מערביות כל היום (כמעט לא רואים כי אין הרבה כאלה).
אחרי שקע לרוב משתלטת הרמה והרוחות הן צפוניות – צפון מזרחיות.

## Slide 25
25

## Slide 26: Obtained solutions
The conflict between the cost of the network and its performance is reflected in the Pareto frontier
Preliminary results
Pareto frontier of two optimization runs
Notes: ואז מקבלים פרטו יפה כזה –
פה זה עבור 2 הרצות עם פונקציות מטרה שונות – כלומר פונקצית מטרה אחת היא מספר החיישנים והשניה קשור ל-PED – למשל ה-PED המינימלי מכל קומבינציה של מעבר בין אותם מספרי מקורות או אחוזון 25 של ערכי ה-PED.
כל נקודה מייצגת פיתרון אופטימלי למספר מסוים של חיישנים בין 2 ל170 בערך.
אפשר לראות יפה את הקונפליקט בין מחיר הרשת והביצועים שלה. ערכים גבוהים יותר של PED – שאמרנו שזה רגישות גבוהה לשינויים במקור, מושגים על ידי רשת עם מספר רב של חיישנים.
Figure 3. Pareto frontier of two optimization runs with two different PED-related objectives - 𝛹_(𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙_𝑃𝐸𝐷). (blue) and 𝛹_(𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒_𝑃𝐸𝐷) (red). Number of sensors were constrained to 2-300.
The optimization process was constrained to find the optimal locations of 2-300 sensors. Figure 3 illustrates the Pareto frontier received by two optimization runs, using the number of sensors (Ψ_(#r)) as the first objective (Eq. 6) and average minimal PED values (Ψ_(minimal_PED)) or the 25th percentile of all PED values (Ψ_(percentile_PED)) as the second objective (Eq.7 and Eq.8, respectively). The ultimate optimal solution in Fig. 3 would be the most upper left corner of the graph, which represents zero cost and highest PED. However, as this goal cannot be achieved due to the constraints of the problem, each dot in Fig. 3 represents a non-dominated solution (see Section ‎5.1.3), i.e., an optimal solution for a given number of sensors. The conflict between the cost of the network and its performance is reflected in the Pareto frontier - higher PED values and better network performance are achieved by larger number of sensors but result in a more expensive sensor array.

## Slide 27: Obtained solutions
Preliminary results
Notes: איך נראים הפתרונות האלו במרחב הסימולציה שלנו – לדוגמא – עבור 2 – פתרון לא מומלץ
ו-15 חיישנים. מימין לפתרונות רואים מטריצה של ערכי ה-PED המינימליים שנלקחו בין כל זוג טרנספורמציה בין מקורות פעילים - למשל 2 ו-3. ושוב רואים את הערכים הגבוהים יותר בפתרונות עם יותר חיישנים.
Figure 7. Sample solutions for 2 (a), 4 (b), 5 (c), 7 (d), 8 (e) and 15 (f) sensors obtained from one optimization run, using number of sensors (𝛹_(#𝑟)) as the first objective (Eq. 6) and average minimal PED values (𝛹_(𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙_𝑃𝐸𝐷)) as the second objective (Eq.7). Sources’ locations are marked in red dots and sensors’ locations in blue crosses. Average emission rate is specified next to each source [g m-3]. To the right of each displayed solution is attached a colormap of minimal PED values of each transformation pair between active sources.
Figure 7 (see Appendix C) shows several optimal solutions from one optimization run, using Ψ_(#r) as the first objective and Ψ_(minimal_PED) as the second objective. Solutions for relatively small number of sensors (low-cost networks) - 2, 4, 5, 7, 8 and 15 are displayed, in order to highlight the process of sensors’ deployment. It seems that preferable locations of sensors follow the highest derivative of the gas concentration in the air as these places are more sensitive to the nature of the source. This assumption will be tested in the suggested study. A colormap of minimal PED values of each transformation pair between each number of active sources are attached to each displayed solution. For example, in the colormap to the right of Fig. 7a, the minimal PED values of the transformation pairs 2<->5 and 1<->4 are around 3∙10^4 g m-3 (30 ppm). The higher the number of deployed sensors, the higher the minimal PED values.

## Slide 28: Obtained solutions
Notes: וכמו שהסברתי ברקע, הpareto front מראה לנו את הנקודות האופטימליות במובן של פונקציות המטרה. ואפשר למפות את הpareto front לסט הפתרונות האופטימליים מבחינת ה-decision variables, וזה נראה ככה.
בבעיה שאנחנו יצרנו בעצם אפשר לפתור אותה בקלות בעזרת greedy algorithm.
בכל שלב, הוא בוחר את החיישן שהתוספת שלו היא הגבוהה ביותר. הדבר נובע מהעובדה שהערך של כל חיישן זהה. (נראה שפתרתי כאן בעיה שהיא weakly NP-complete, אם בכלל).
כשהמערך יהיה הטרוגני, אני מצפה שזה לא יראה ככה. בכל מקרה, אני חושבת שזה היה שלב חשוב עבורי בהבנת הבעייה ובניסוח שלה.
פיתרון greedy של מערך הטרוגני עלול להיות לא נכון!!! כי אנחנו לא מסתכלים על כל האפשרויות.
Knapsack problem – צריך להבדיל בין fractional knapsack בו אפשר להוסיף חלקי פריטים. זו בעיה קלה, ניתנת לפיתרון בזמן פולינומי.
בבעיית ה-0-1, ההוספה היא של פריטים שלמים. במקרה שלנו ברור שזה 0-1 כי לא ניתן להוסיף חצי חיישן.
Knapsack
המקורית (0-1) אומרת:
בהינתן משקולות (מספרים חיוביים) של פריטים w1,w2… וערכים מתאימים של פריטים (v1. v2…), האם יש אפשרות לקחת פריטים שלא עולים על משקל כולל W (קונסרטיין) כך שערכם הכולל הוא מקסימלי? (במקרים מסוימים מנוסח "לפחות V").
בעית ההכרעה הזו היא np-complete , בעיית האופטימיזציה היא np-hard.
ברור שהבעיה שלנו קצת שונה, כי זו אופטימיזציה עם אובג'קטיב אחד וקונסרטיין אחד ושלנו עם שני אובג'קטיבס וללא קונסטריין.
שאלה – מה בעצם ההבדל בין השניים? באחד אני אקבל סט פתרונות אופטימליים ובשני אני אקבל אחד.
Figure 7. Sample solutions for 2 (a), 4 (b), 5 (c), 7 (d), 8 (e) and 15 (f) sensors obtained from one optimization run, using number of sensors (𝛹_(#𝑟)) as the first objective (Eq. 6) and average minimal PED values (𝛹_(𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙_𝑃𝐸𝐷)) as the second objective (Eq.7). Sources’ locations are marked in red dots and sensors’ locations in blue crosses. Average emission rate is specified next to each source [g m-3]. To the right of each displayed solution is attached a colormap of minimal PED values of each transformation pair between active sources.
Figure 7 (see Appendix C) shows several optimal solutions from one optimization run, using Ψ_(#r) as the first objective and Ψ_(minimal_PED) as the second objective. Solutions for relatively small number of sensors (low-cost networks) - 2, 4, 5, 7, 8 and 15 are displayed, in order to highlight the process of sensors’ deployment. It seems that preferable locations of sensors follow the highest derivative of the gas concentration in the air as these places are more sensitive to the nature of the source. This assumption will be tested in the suggested study. A colormap of minimal PED values of each transformation pair between each number of active sources are attached to each displayed solution. For example, in the colormap to the right of Fig. 7a, the minimal PED values of the transformation pairs 2<->5 and 1<->4 are around 3∙10^4 g m-3 (30 ppm). The higher the number of deployed sensors, the higher the minimal PED values.

## Slide 29: Borg – epsilon progress (a measure of convergence speed)
Hadka and Reed (2013)
Notes: במקרה 3 – זה יחשב כפיתרון שיכנס לארכיון אבל לא יספר בקאונטר של אפסילון פרוגרס.
תהליכים נוספים שייחודיים לאלגוריתם הזה –
בגדול, התהליך שבו מועברים פתרונות ל-archive של הפתרונות הנונ-דומינייטד נקרא (eps. dominance). האפסילון הזה הוא רזולוציה מינימלית של הפתרונות והוא יקבע את גודל הארכיון של הפתרונות. וריאציה של זה נקראת (eps box) שבעצם מחלקת את מרחב הפתרונות (objective space) למן קופסאות עם שוליים בגודל אפסילון (eps boxes) (אפסילון הוא גודל צלע הקופסא, עבור אובג'קטיב מסוים). אם שני פתרונות נמצאים באותו אפסילון בוקס, ילקח הפיתרון המינימלי.
בעצם אני מקבלת pareto front (או פתרונות) מקורבים עד כדי אפסילון.
מיישם אפסילון פרוגרס (eps progress) – מדד של התקדמות תהליך החיפוש ומצב הסטגנציה. אם האלגוריתם לא מצליח לשמור על קצב חיפוש מסוים, זה מעיד על סטגנציה ויש חשש להיתקעות במינימום מקומי. אפסילון פרוגרס מתרחש כאשר מתקבל פיתרון לארכיון ולא היה פתרון קודם בארכיון בקופסא אליה שייך הפתרון. וכך אפסילון הוא הערך מינימום לשיפור. האלגוריתם יקבל פיתרון שנמצא באותה קופסא אבל זה לא יספר כאפסילון פרוגרס. הקאונטר סופר את מספר הפרוגרסים בתוך מספר מוגדר של NFE. אם הקאונטר לא השתנה אחרי איקס איוולואציות אז אנחנו בסטגנציה וצריך לעשות ריסטארט.
ריסטארט – יכול לקרות גם אם היחס (מסומן גאמא) בין גודל הארכיון לגודל האוכלוסיה לא נשמר. בדר"כ גודל האוכלוסיה גדול מגודל הארכיון. האוכלוסיה החדשה מתמלאת בפתרונות הארכיון פלוס פתרונות שנבחרו רנדומלית מהארכיון שעברו מוטציה. בתהליך הזה הבורג עושה גם אדפטציה לגודל האוכלוסיה
האלגוריתם מפסיק לרוץ אחרי NFE שנתתי לו.
לסיכום - האפסילון פרוגרס לא מאפשר להיתקע בנקודות מינימום ומיישם את מנגנון הריסטרט שמבטיח יציאה מהמינימום הלוקאלי והמשך החקירה של המרחב.
הערכת טיב האופטימיזציה מתבצעת על ידי תהליך חישוב מדד ה- hypervolume. ההיפרווליום מודד את נפח מרחב ה objectives שיוצר non-dominated set. זהו מדד מעניין כי הוא מעיד הן על מידת ההתכנסות והן על מידת המגוון של הפתרונות.
זה בעצם אומר הרצה של הרבה פעמים את האופטימיזציה עם פרמטרים שונים של הבורג וקבלה של הרבה pareto ים. זה גם כולל חזרה של כמה פעמים עם אותם פרמטרים (כי בעצם יש אלמנט סטוכסטי גם בחיפוש וגם ביצירה של האוכלוסיה הראשונית). פרמטרים לדוגמא – NFE, גודל אוכלוסיה, ופרמטרים שקובעים את קצב הselection ואת האופרטורים של השיחלוף. מעיפים את כל הפתרונות הרעים. משאירים רק את הטוב של הטוב ויוצרים בעצם איזה רפרנס סט. עכשיו בודקים אם בהרצה רגילה מה הסיכוי שהפתרונות שאני מקבלת נמצאים למשל ברפרנס סט. אם 75% מהפתרונות שלי בהרצה אחת הם פתרונות שקיימים ברפרנס סט, מצבי טוב.
בגדול, ככל שמגדילים את מספר הobjectives, יש יותר סיכוי שהבורג יכשל ולא יתכנס. יש איזה מאמר שעם בעיות של 10 אובג'קטיבס, moea הם לא יותר טובים מחיפוש רנדומלי. במאמר של הדקה וריד 2013 הם אומרים שקיימת הוכחת התכנסות ל-pareto front האמיתי, עבור אלגוריתמים שמשתמשים בepsilon dominance relation. ההוכחה גם מראה שהשיטה הזאת משמרת את המגוון של הפתרונות. לא מפרטים במאמר למה בדיוק.
כרגע השתמשתי בrecommended values או בעצם בערכים הדיפולטים של הבורג. צריך לבחון שינויים. למשל גודל האוכלוסיה הדיפולטי הוא 100 ומומלץ שגאמא, היחס בין גודל האוכלוסיה לגודל הארכיון יהיה 4. לכן, כנראה שכדאי לשנות את גודל האוכלוסיה ל400.

## Slide 31
Notes: Movie of solutions

## Slide 32: Related work
The designated application determines the goal that guides the optimization process.
For example:
  Population exposure assessment (Kanaroglou et al., 2005)
  Threshold crossings detection (Boubrima et al., 2017)
  Improving existing network performance (Berman et al., 2019)
Knowledge gaps?
Notes: מקריאה של עבודות בתחום, בעיקר אפשר לראות שמה שמנחה את תהליך האופטימיזציה שמוצע למציאת הפריסה האופטימלית של החיישנים זה המטרה היישומית של הרשת – למשל, בשביל הערכת חשיפה של אוכלוסייה, אז צריך לתת משקל למקומות מגורים, גני ילדים... בשביל מציאת פיקים – צריך לנסות לתפוס את הריכוזים הממוצעים הגבוהים ביותר אולי. בשביל לשפר רשת קיימת צריך להשתמש בנתונים קיימים ולהתמקד בכימות מידת השיפור וכדומה...
בעצם רואים שבגלל הספציפיות הזאת, תמיד קיימת רלוונטיות לעבודות אחרות עם יישומים ספציפיים אחרים.
חוץ מזה ראיתי לא מעט פערים אחרים –
רוב העבודות התמקדו בתהליך אופטימיזציה על מספר חיישנים שנקבע מראש
רוב העבודות הסתמכו על מדידות קיימות באזור כלשהו ולא על מודל דיספרסיה
הרבה מהעבודות בכלל לא עסקו בזיהום אוויר אלא בהנחת חיישנים כלשהם והניחו הנחות לא מתאימות כמו ירידה בהסתברות האיתור שיורדת בצורה אקספוננציאלית
והרבה מהעבודות בסופו של דבר הניחו חיישנים באזורים בהם הריכוזים הממוצעים הגבוהים ביותר.
פרט לכך, הרבה מאוד עבודות הגיעו מרקע של חוקרים ממדעי המחשב, כך שהעבודות מתמקדות ביעילות ובהורדת זמני חישוב ופחות בהבנה של תהליכים ותופעות של זיהום אוויר או ביישומיות.
אז איזה עבודות נעשו עד כה בתחום ?
לא מעט עבודות הגיעו מרקע של מדעי המחשב, או מעולם החיישנים בכלל, ללא ספציפיות לזיהום אוויר.
מקריאה של מאמרים בתחום, אני חושבת שהיה ברור שיש קשר בין השיטה שיושמה לבין המטרה או השימוש של הרשת אותה רצו לפרוש.
כלומר -
להוסיף כאן את הנאפסק פרובלם. בעיית תרמיל הגב. בגלל שזו בעיה שקולה, הרבה מהניסיונות הם מתחום מדעי המחשב
As the basic problem of sensors’ optimal deployment aims at maximizing the utility of the network, while minimizing its cost, the problem is equivalent to the “0-1 knapsack” problem [29], [40], where a subset of items out of n items, possessing each some value 𝑣_𝑖 and some cost 𝑐_𝑖, are selected so values’ sum is maximized, while the summed cost is kept within some capacity 𝑐_𝑚𝑎𝑥.
In both problems, candidate solutions can be represented as binary strings of length n, where a 1 in a given position indicates that an item is included in the knapsack, or that a sensor is placed in that position, and a 0 indicated the item is omitted, or the sensor is not placed. The solution-space size is then 2n. This basic problem is NP-hard [41], meaning that the time required to solve the problem, using any currently known algorithm, increases rapidly as the size of the problem grows. As a result, approximation algorithms, which focuses on finding good solutions (“global optimums”) instead of provably optimal solutions, are required beyond a certain size of problem.
Global optimization refers to the process of attempting to find the solution 𝑥^∗, out of a set of possible solutions {𝑋}, that has the optimal value for some fitness function f, such that 𝑥≠𝑥^∗→𝑓(𝑥^∗ )≥𝑓(𝑥) [42]. Two main categories of methods to find 𝑥^∗ exist; the first are deterministic methods, which find 𝑥^∗ by an exhaustive search over the set {𝑋}. Stochastic methods involve random elements that try to reduce the computational burden of pure random search. ﻿At the outset, a random sample of points in the set {𝑋} is picked. Then, each method manipulates the sample points using different heuristics, which are sets of rules for deciding which potential solution out of {𝑋}"should next be generated and tested [43]. Local search algorithms (often referred to as hill climbers), work by taking a starting solution x, and then searching"set {𝑋}

## Slide 33: Network deployment
The basic problem is equivalent to the “0-1 knapsack” problem
Candidate solutions can be represented as binary (0/1) array of length n
The solution-space size is then 2n
The problem is NP-hard
Introduction
Notes: אז הבעיה הבסיסית של פריסת חיישנים בצורה אופטימלית בעצם מנסה למקסם את שימושיות הרשת ולמנמם את העלות שלה,
והבעיה הזאת שקולה לבעיית הזירו-וואן נפסק פרובלום (או בעיית תיק הגב). הבעיה אומרת – בהינתן סט של n פריטים, כל פריט עם ערך מסוים ועלות מסוימת, איך אנחנו בוחרים תת קבוצה מהפריטים האלו כך שאנחנו ממקסמים את הערך של הדברים שלקחנו אבל שהעלות לא תעלה על התקציב שלנו ?
פתרונות אפשריים יכולים להיות מיוצגים במערך בינארי באורך n כך ש-1 אומר שהפריט נכנס לתיק או שהחיישן מוצב ו-0 אומר שלא.
NP = non deterministic polynomial time
לבעיות האלו לא קיים אלגוריתם דטרמיניסטי שיכול לפתור אותן בזמן ריצה סביר, פולינומיאלי (מעבר לגודל מסוים של הבעיה).
ולכן מגודל מסוים של הבעיה, אנחנו צריכים אלגוריתמים שידעו למצוא פיתרון מקורב לבעיה, בזמן ריצה סביר.
אלגוריתמים אבולוציוניים הם יוריסטיקה (heuristics), אלגוריתמים בזמן ריצה פולינומיאלי שיודעים להפיק פתרונות אופטימליים, או קרובים מספיק לאופטימליים.
היוריסטיקה שמשתמשים בה קיבלה השראה מתורת האבולוציה
Full search – בטוח לא סביר.
אז איזה עבודות נעשו עד כה בתחום ?
לא מעט עבודות הגיעו מרקע של מדעי המחשב, או מעולם החיישנים בכלל, ללא ספציפיות לזיהום אוויר.
מקריאה של מאמרים בתחום, אני חושבת שהיה ברור שיש קשר בין השיטה שיושמה לבין המטרה או השימוש של הרשת אותה רצו לפרוש.
כלומר -
להוסיף כאן את הנאפסק פרובלם. בעיית תרמיל הגב. בגלל שזו בעיה שקולה, הרבה מהניסיונות הם מתחום מדעי המחשב
As the basic problem of sensors’ optimal deployment aims at maximizing the utility of the network, while minimizing its cost, the problem is equivalent to the “0-1 knapsack” problem [29], [40], where a subset of items out of n items, possessing each some value 𝑣_𝑖 and some cost 𝑐_𝑖, are selected so values’ sum is maximized, while the summed cost is kept within some capacity 𝑐_𝑚𝑎𝑥.
In both problems, candidate solutions can be represented as binary strings of length n, where a 1 in a given position indicates that an item is included in the knapsack, or that a sensor is placed in that position, and a 0 indicated the item is omitted, or the sensor is not placed. The solution-space size is then 2n. This basic problem is NP-hard [41], meaning that the time required to solve the problem, using any currently known algorithm, increases rapidly as the size of the problem grows. As a result, approximation algorithms, which focuses on finding good solutions (“global optimums”) instead of provably optimal solutions, are required beyond a certain size of problem.
Global optimization refers to the process of attempting to find the solution 𝑥^∗, out of a set of possible solutions {𝑋}, that has the optimal value for some fitness function f, such that 𝑥≠𝑥^∗→𝑓(𝑥^∗ )≥𝑓(𝑥) [42]. Two main categories of methods to find 𝑥^∗ exist; the first are deterministic methods, which find 𝑥^∗ by an exhaustive search over the set {𝑋}. Stochastic methods involve random elements that try to reduce the computational burden of pure random search. ﻿At the outset, a random sample of points in the set {𝑋} is picked. Then, each method manipulates the sample points using different heuristics, which are sets of rules for deciding which potential solution out of {𝑋}"should next be generated and tested [43]. Local search algorithms (often referred to as hill climbers), work by taking a starting solution x, and then searching"set {𝑋}

## Slide 34: Meteorology
The meteorological parameters that play a role in any gas dispersion model are wind speed, wind direction, and the atmospheric stability condition - (WS, WD, SC).
﻿Ahrens and Henson, 2017
unstable
neutral
stable
Notes: הפרמטרים המטאורולוגיים הרלוונטיים למודל דיספרסיה כי הם ישפיעו על פיזור המזהמים הם מהירות הרוח, כיוון הרוח והיציבות האטמוספירית.
-למשל - מהירות רוח גבוהה יותר – תיצור דילול של פלומת הזיהום.
-היציבות האטמוספירית נקבעת לפי פרופיל הטמפרטורה האנכי ומשתנה במהלך היום. השינויים ביציבות משפיעים על ריכוזי המזהם.
למשל במצב של אינברסיה (מצב של יציבות) – אם כל השכבה באינברסיה אולי זה לא נורא כל כך, המזהמים מתפשטים בצורה הוריזנטלית. אבל אם יש שכבת אינברסיה מעל מפל טמפרטורה רגיל, נוכל לקבל ערבוב משמעותי של מזהמים וריכוזים גבוהים בקרקע.
-אז בגדול נוהגים לחלק מצבים אטמוספיריים למצב יציב, לא יציב ונייטרלי וסקלת מצבי היציבות המקובלת של Pasquill gifford מחלקת ל-6 מצבי יציבות אטמוספירית A עד F – מהכי פחות יציב ליציב ביותר. את הסיגמות שהגדרנו קודם שמייצגות את מידת התרחבות פלומת הזיהום ניתן לתאר על ידי קשר חזקה עם כיוון ההתקדמות X, כאשר את הפרמטרים a b c d ו-f העריכו בעבר בניסויים בתנאי יציבות אטמוספירית שונים והסיקו ערכים אמפיריים מתאימים.
במצב ניטרלי הטמפ יורדת בערך כמו מפל אדיאבטי יבש.
בלילה יציב בדרך כלל בגלל קירור קרינתי.
מפל אדיאבטי יבש = בערך 9.8 מעלות לקילומטר. אין החלפת חום עם הסביבה כי מוליכות חום של אוויר נמוכה.
מפל אדיאבטי לח = משתנה עם הטמפרטורה. אופייני – 5 מעלות לקילומטר. כשמים מתעבים משתחרר חום כמוס ולכן קצב הירידה יורד.

## Slide 35
https://www.eoas.ubc.ca/courses/atsc507/ADM/intro/ScanSet-C-GaussianPlume.pdf
https://towardsdatascience.com/neural-knapsack-8edd737bdc15
https://cfpub.epa.gov/ncer_abstracts/index.cfm/fuseaction/display.files/fileID/14285
Some links to read before exam
https://www.aeroqual.com/challenges-electrochemical-no2-sensors-outdoor-air-monitoring
https://www.aeroqual.com/challenges-electrochemical-no2-sensors-outdoor-air-monitoring
https://www.raesystems.com/sites/default/files/content/resources/Technical-Note-114_updated_03-26-2018.pdf
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-Fractional-Knapsack-problem-and-a-0-1-Knapsack-problem
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Brochure%20lower-cost%20sensors.pdf
Notes: Proove its not sorted

## Slide 36: Methods - background
Methods
Optimization
ATD** model
Meteorology
1
2
3
**Atmospheric Transport and Dispersion
Notes: אני רוצה לתת רקע כללי על כל אחד מהדברים האלו לפני ניסוח הבעיה וההסבר של איך כל החלקים מתחברים.
אני ארחיב מעט על שלושת הדברים האלו והקשר שלהם לעבודה הזאת. בעצם הייחודיות בעבודה היא השילוב של כל השיטות הנ"ל.
מודל ההסעה והדיספרסיה שהשתמשנו בינתיים
הפרמטרים המטאורולוגיים הרלוונטיים
וקצת על אופטימיזציה מרובת מטרות, אלגוריתמים אבולוציוניים וכלי האופטימיזציה שאנחנו עובדים איתו כרגע

## Slide 37: Evolutionary Algorithms
A set of candidate solutions
All solutions are Non-dominated
Environmental pressure causes natural selection. Better candidates are more likely to survive and reproduce
New
solutions
Eiben and Smith (2007)
Methods
Notes: אלגוריתמים אבולוציוניים הם מחלקה של אלגוריתמים של חיפוש שמושפעים מתהליך האבולוציה הטבעי. ברעיון הכללי -
מייצרים בצורה אקראית סט של פתרונות אפשריים , הם האוכלוסייה. תהליך הברירה הטבעית גורם לכך שפרטים שמותאמים יותר לסביבה (או - שפתרונות טובים יותר, לפי פונקציית המטרה) שורדים יותר ומתרבים, כאשר בתהליך ההתרבות יכולים להיווצר פתרונות חדשים כתוצאה משחלוף וממוטציות – הצאצאים / פתרונות חדשים שביניהם גם הטובים ביותר שורדים. התהליך מסתיים כאשר כל סט הפתרונות עם על חזית הפרטו / non-dominated.

## Slide 38: Problem formulation - notation
- region of interest
- the set of sources. emits [kg s-1]
- the set of sensors
- the pollution transfer function
Methods
Notes: אם ננסח את הבעיה – אפשר להגיד שאומגה זה מרחב העניין שלנו – למשל אזור תעשייה וסביבתו, שם נרצה להניח חיישנים.
אס – סט של מקורות שאנחנו יודעים את מיקומם. פולטים מזהם כלשהו בקצב קיו.
אר – סט של חיישנים.
כל חיישן r הממוקם בנקודה מסוימת מודד זיהום סי שהוא סכום הפליטות מכל המקורות כפול פונקצית המעבר שהיא מודל הדיספרסיה הגאוסי במקרה שלנו.
The location of the sources 〖{ω〗_s} are known, these are the locations of the industrial plants.
For multiple sources scenario, each sensor readings are simply the sum of all sources’ contributions, which are the sources’ emissions multiplied by their corresponding transfer function, 𝑚_𝑠𝜔, i.e.:
As each source owns its unique parameters and location with respect to the sensors, the values of m_sr for each source-sensor combination is determined by the dispersion model, such as the Gaussian plume model.
כרגע אני אתייחס לניסוח הבעיה הראשונה – שהיא הבעיה שהגדרתי עד כה.

## Slide 39: Problem formulation - PED
Pairwise Euclidean Distance (PED) - a criterion that incorporates the sensitivity of the deployed network to changes in the source term
Methods
Notes: המטרה העיקרית – למצוא פריסה אופטימלית של סט של חיישנים, מתוך סט של מיקומים פוטנציאליים במרחב כך שיהיה סביר יותר לגלות שינוי בפליטה של המקורות.
בשביל זה הגדרנו את הPED – שהוא בעצם המרחק בין קריאות החיישנים של שני סטים שונים של מקורות בעלי מספר שונה של מקורות פעילים – מסומן ב-S’ ו-S’’.
רשת חיישנים שרגישה לשינויים בפליטות המקור תיצור ערכי PED גבוהים.
לעומת זאת, חוסר רגישות יתאפיין בערכי PED נמוכים ויצביע על יכולת נמוכה לפתור את בעיית זיהוי איבר המקור.
Technically, we assume that each location ω∈Ω may host a sensor. The decision variables are held in a data array, each value represents a sensor, linked to a certain location ω∈Ω. The sensor is “placed” in that location if the decision variable is 1 and is not “placed” if the decision variable is 0.
הקריטריון מחשב מרחק אוקלידי בין קריאות החיישנים של שני סטים שונים של מקורות בעלי מספר שונה של מקורות פעילים – מסומן ב-S’ ו-S’’.
רשת חיישנים שרגישה לשינויים בפליטות המקור תיצור ערכי PED גבוהים.
לעומת זאת, חוסר רגישות יתאפיין בערכי PED נמוכים ויצביע על יכולת נמוכה לפתור את בעיית זיהוי איבר המקור.
צריך שיהיה ברור שהמרחב מיוצג על ידי אפס או אחד (=decision variables)
ושנתתי משקלים לפי תדירויות של מזג האוויר.

## Slide 40: Problem formulation - optimization
Objective 1:
Objective 2:
Methods
The basic model:
Each concentration map is given a weight according to the meteorological frequencies derived, and so an average concentration map is generated to all sets of active/non-active combinations of sources.
Notes: אז אם נסכם את זה – נרצה למנמם את מספר החיישנים ולמקסם את הרגישות לשינויים במקורות. כאשר ניתן לבנות כל מיני פונקציות למיקסום ה-PED.
במודל הבסיסי - אנחנו מריצים מודל דיספרסיה על כל קומבינציה של מצב מטאורולוגי ומקבלים פתרונות סטדי סטייט לכל המרחב. נותנים משקל למפה לפי תדירות המצבים המטאורולוגים ובעצם מפיקים מפת סטדי סטייט ממוצעת לכל אחד מהסטים של המקורות.
מתוך החישוב המקדים הזה מחשבים אחר כך את ה-PED לפתרון שנבחן בזמן האופטימיזציה.
As the number of sensors |𝑅| increases, the PED values increases as well. Hence, maximizing the PED value conflicts with minimizing the number of sensors and the network’s cost.
Given that the deployment of a set of sensors is an expensive task due to sensors’ cost and maintenance, we may wish to minimize the number of sensors in use, and place them in a set of locations that together generate the highest PED value, which represents the best ability of those sensors to detect changes in industrial gas emissions. The first objective is then to minimize the number of sensors deployed
The discrete frequencies of each possible meteorological combination of wind speed (WS), wind direction (WD) and Pasquill–Gifford atmospheric stability class (SC). Each combination (WS, WD, SC) is assumed to have a probability of 𝑝 to occur, such that ∑1▒〖𝑝=1〗.
The Gaussian plume model is applied with all meteorological combinations, to obtain steady state solutions of pollution concentration maps. Each concentration map is given a weight according to the meteorological frequencies derived and so the average concentration map is generated to all sets of active/non-active combinations of sources.
For example, in the case of 5 sources, 31 options of 1-5 active sources exist, creating in total 355 possible combinations of two sets of active sources with different sizes {S}' and {S}". In this case, an array of 355 PED values are calculated for each optional solution. Out of 355 PED values, Number of 10 Categories of Transformation Pairs (NCTP) between same number of sources exist (1<->2 ,1<->3, etc.).

## Slide 43: Main assumptions
The solution is steady state.
The wind velocity is constant and aligned with the positive x-axis.
Variations in topography are negligible.
The material diffused is non-reactive in the atmosphere, with a negligible deposition rate.
Background pollution is negligible.
Methods

## Slide 44: Borg MOEA
Hadka (2013)
Evolutionary Algorithm
Uses internal feedbacks to dynamically adapt an ensemble of genetic recombination operators
A set of candidate solutions
All solutions are Non-dominated
Natural selection
New
solutions
Eiben and Smith (2007)
Notes: הכלי שבחרנו לעבוד איתו הוא הבורג – אופטימייזר שפותח על ידי David Hadka מאוניברסיטת פנסילבניה ו-Patrick Reed מאוניברסיטת קורנל.
הבורג משתמש באלגוריתם אובולוציוני למצוא את סט הפתרונות האופטימלי.
אלגוריתמים אבולוציוניים הם מחלקה של אלגוריתמים של חיפוש שמושפעים מתהליך האבולוציה הטבעי. ברעיון הכללי -
מייצרים בצורה אקראית סט של פתרונות אפשריים , הם האוכלוסייה. תהליך הברירה הטבעית גורם לכך שפרטים שמותאמים יותר לסביבה (או - שפתרונות טובים יותר, לפי פונקציית המטרה) שורדים יותר ומתרבים, כאשר בתהליך ההתרבות יכולים להיווצר פתרונות חדשים כתוצאה משחלוף (רקומבינציה) וממוטציות. בין הצאצאים / הפתרונות החדשים - הטובים ביותר שורדים. התהליך מסתיים כאשר כל סט הפתרונות הם על חזית הפרטו / non-dominated.
מה שהופך אותו לאופטימייזר חזק מאוד זה שהוא יודע בצורה דינמית לשנות את אסטרטגיית החיפוש/היוריסטיקה על ידי פידבק חיובי לאופרטורים הגנטיים של הרקומבינציה שמאיצים את תהליך ההתכנסות.
קצת על הרקומבינציות –
SBX – שני הורים יוצרים שני צאצאים שהם קרובים להורים וסוג של תמונת מראה שלהם.
PCX – אופרטור מולטי הורה – למשל שלושה הורים, הצאצאים קרובים לאחד ההורים.
DE – בחירה אקראית של 3 פרטים מהאוכלוסייה, מחשבים וקטור הפרש בין 2 פרטים ועל פיו משנים את הפרט השלישי.
UNDX- אותו הדבר רק שהצאצים ממורכזים סביב הסנטראויד.
עם רפרנס לבורגס מ- star trek מסע בין כוכבים – גזע של סייבורגים עם מוח משותף שמטרתם לשפר את איכות החיים ביקום באמצעות הפיכתו למושלם...

## Slide 45: Summary and future work
Adequate monitoring of ambient air pollution is needed, among others, for regulation on industrial activity
We offer to design and develop a decision-making tool for an optimal deployment in time and in space of heterogenous sensor array, using a multi-objective optimization model, coupled with an air pollution dispersion model
The basic model considers the time varying meteorological conditions and uses as the main objective a quantitative measure of sensitivity of the network to changes in source (PED)
Future modules will focus on the development of a temporal optimization module that allocates sensors with minimal transfer effort and on combining the two modules together.
Other aspects will be considers: various sources/sensors configurations, weather conditions and emission rates, heterogenous network, case-study of real-world
Thanks for listening…
Notes: סיכום בשביל הכנס:
אולי בעתיד להשוות לשיטות שלא דורשות אופטימיזציה – למשל – אולי אפשר לייצר סט נתונים מלאכותיים ולהצמיד להם לייבל מסוים אם מפעל X פולט בחריגה. כל אחד מהסנסורים שלי הוא אז פיצ'ר כאשר בודקים איזה מהפיצ'רים הם הפרדיקטורים הטובים ביותר לאיתור החריגות.
מסקנות – בהרבה חיישנים אנחנו מתקרבים לפתרון שהוא הנחת חיישנים במקומות של הריכוזים הממוצעים הגבוהים.
במעט חיישנים – הפתרון הוא לאו דווקא אופטימלי.
בעתיד – לנסות לנתח באיזה מצבים הפתרון לא היה טוב/לנסות לפתור את בעיית ה-STE.
-ראינו שיש צורך בניטור הולם של זיהום אוויר, בין היתר לצורכי רגולציה כל פעילות תעשייתית.
-אנחנו מציעים לתכנן ולפתח מודל לפריסה אופטימלית בזמן ובמרחב של חיישנים, שישמש ככלי לביצוע החלטות. המודל משתמש באופטימיזציה מרובת מטרות מצומדת עם מודל דיספרסי.
-המודל הבסיסי שאיתו עד כה התעסקנו לוקח החשבון את התנאים המטראורולוגים המשתנים כדי ליצור פתרון רובאסטי, ומשתמש בפונקצית מטרה שמעידה על רגישות לשינוי במקורות.
-מודולים עתידיים יתמקדו בפיתוח של מודל אופטימיזציה זמני שפורס מחדש את החיישנים במינימום מאמץ ובשילוב המודול המרחבי עם הזמני.
-אספקטים נוספים שייבחנו הם קונפיגורציות שונות, תנאי מזג אוויר ופליטות שונות, רשת הטרוגנית של חיישנים ובתקווה גם מקרה אמיתי.
אני אוסיף מילה שלי – במעט שהספקתי עד כה אני חושבת שרצתי מהר מידי להשיג איזשם פתרונות כללים, אבל אולי צריך ללכת 20 צעדים אחורה ולפרק את הבעיה לחלקים קטנים ולבחון אותה במקרים הכי בסיסיים ופשוטים בשביל להגיע לתובנות.

## Slide 46
Notes: See increasing number of sensors not necessarily add one in a new location, sometimes locations are changed

## Slide 47: Putting it all together…
Methods
Meteorology
Optimization
ATD model
Calculate concentrations of pollutant Z using a dispersion model
Run Borg to find optimal solutions according to predefined objectives (maximum PED and minimal cost)
Run the dispersion model for different meteorological conditions (weights) and different combinations of active/non-active sources
Simulate X point-sources. Assume Y optional sensors locations exist
Notes: Run a dispersion model for X point-sources (we know their locations and average emission rates, but not their q(t))
Assume Y optional locations exist. Calculate concentrations of pollutant Z in each of these locations
אז איך שלושת אלו מתחברים ?
אחרי שנתנו קצת רקע ננסה להבין איך האיתור של המקומות האופטימליים נעשה ברמה הטכנית –
אנחנו מריצים מודל דיספרסיה עבור מרחב סימולציה מסוים של X מקורות נקודתיים (קרי, ארובות) שאנחנו יודעים את מיקומם ואת קצב הפליטה הממוצע שלהם ומקבלים פתרון סטדי סטייט.
אנחנו מניחים שיש Y מקומות אופציונליים להנחת החיישנים ומחשבים את הריכוזים של מזהם Z בכל אחד מהמקומות הפוטנציאליים האלו.
אנחנו חוזרים על הרצת מודל הדיספרסיה עבור תנאים מטרואולוגיים שונים ועבור כיבוי והדלקה של המקורות
כרגע, במודל הבסיסי – נותנים משקל למפות הריכוזים לפי תדירות התנאים המטאורולוגיים.
מגדירים את המטריקה על פיה אנחנו רוצים להעריך את טיב הפיתרון של פריסת החיישנים.
מריצים את הבורג כדי למצוא את הפתרונות האופטימליים.
מקבלים חזית פרטו שמראה את

## Slide 48: Maximize PED (objective 1) | Minimize cost (objective 2)
Pairwise Euclidean Distance (PED) - a criterion that incorporates the sensitivity of the deployed network to changes in the source term –
Methods
Detection threshold | Dynamic range | Price ($)
high | high | 1000
low | high | 500
high | low | 250
low | low | 50
Homogeneous array
**Number of Transformation-Pair Categories
Heterogeneous array
Notes: המטרה העיקרית – למצוא פריסה אופטימלית של סט של חיישנים, מתוך סט של מיקומים פוטנציאליים במרחב כך שיהיה סביר יותר לגלות שינוי בפליטה של המקורות.
בשביל זה הגדרנו את הPED – שהוא בעצם המרחק בין קריאות החיישנים של שני סטים שונים של מקורות בעלי מספר שונה של מקורות פעילים – מסומן ב-S’ ו-S’’.
רשת חיישנים שרגישה לשינויים בפליטות המקור תיצור ערכי PED גבוהים.
לעומת זאת, חוסר רגישות יתאפיין בערכי PED נמוכים ויצביע על יכולת נמוכה לפתור את בעיית זיהוי איבר המקור.
חשוב לציין שכרגע כשאני אומרת "מציאת מקורות פליטה" אני מניחה שאני יודעת איפה מקורות הפליטה – מדובר בסך הכל במפעלים וגופים שכולם מכירים. והמטרה הסופית שלי להעריך את הפליטה הרגעית של המקורות האלו כדי להבין האם חרגו או לא מההיתר שלהם.
בשלב הראשוני – אני מניחה תגובתיות זהה לכל הגזים. אני לא מבדילה בין גזים ומניחה שכל הגזים שנפלטים מהמפעלים, זהים.
כמו כן – המפעלים כולם פולטים 0 או 1.
כרגע אני יודעת שזו טעות, אבל זה קל יותר לחישוב ולמידה. אני אבחן מה גודל הטעות באנליזה א-פוסטריורית. כמה המודל שלי/מערך החיישנים שלי טוב במצבים כאלה או אחרים.
)כמו כן – התעלמות מרעש רקע. כאן הפיתרון יכול להיות פשוט יותר – אני יכולה להעריך את רמת רעש הרקע מסקר סביבתי מסוים ומספרית לחסר אותו כך שיחשב כקריאה רק מה שמעל הרעש הזה.)
Technically, we assume that each location ω∈Ω may host a sensor. The decision variables are held in a data array, each value represents a sensor, linked to a certain location ω∈Ω. The sensor is “placed” in that location if the decision variable is 1 and is not “placed” if the decision variable is 0.
הקריטריון מחשב מרחק אוקלידי בין קריאות החיישנים של שני סטים שונים של מקורות בעלי מספר שונה של מקורות פעילים – מסומן ב-S’ ו-S’’.
רשת חיישנים שרגישה לשינויים בפליטות המקור תיצור ערכי PED גבוהים.
לעומת זאת, חוסר רגישות יתאפיין בערכי PED נמוכים ויצביע על יכולת נמוכה לפתור את בעיית זיהוי איבר המקור.
צריך שיהיה ברור שהמרחב מיוצג על ידי אפס או אחד (=decision variables)
ושנתתי משקלים לפי תדירויות של מזג האוויר.

## Slide 49: Evolutionary algorithms
A set of candidate solutions
All solutions are Non-dominated
Natural selection
New
solutions
Eiben and Smith (2007)
Notes: אלגוריתמים אבולוציוניים הם מחלקה של אלגוריתמים של חיפוש שמושפעים מתהליך האבולוציה הטבעי.
ברעיון הכללי -
מייצרים בצורה אקראית סט של פתרונות אפשריים , הם האוכלוסייה. תהליך הברירה הטבעית גורם לכך שפרטים שמותאמים יותר לסביבה שורדים יותר ומתרבים, כאשר בתהליך ההתרבות יכולים להיווצר פתרונות חדשים כתוצאה משחלוף (רקומבינציה) וממוטציות. בין הצאצאים / הפתרונות החדשים - הטובים ביותר שורדים. התהליך מסתיים כאשר כל סט הפתרונות הם על חזית הפרטו / non-dominated.
יש פרמטרים בבורג לכל אחד מהדברים האלו. אני לא יודעת להסביר בדיוק את כל הנוסחאות. אבל יש קצב של סלקשין (מקדם טאו), יש שינויים בגודל האוכלוסיה תוך כדי הריצה כדי לשמור על יחס קבוע גאמא (4 בדר"כ).