## Slide 1: Development of methods for adaptive and optimal deployment of heterogeneous sensor array for accurate representation of air pollution and its sources
Pre-Thesis seminar - 7.8.2019
Idit Belachsen
Advisors: Barak Fishbain, Shai Kendler

## Slide 2
Introduction - air pollution monitoring, representation in time and in spaces, network deployment, Related work
Research objectives
Methods – background (Meteorology, Evolutionary Algorithms, Borg framework), problem formulation
Research plan
Preliminary results
Summary
Table of contents

## Slide 3: Air pollution monitoring
Major pollutants – NoX, CO, CO2, SO2, O3, BC, other PM
The main incentive for air pollution monitoring:
Emission control
Short-term - prevent population exposure, regulatory enforcement
Long-term – epidemiological or climate research, planning
Major challenge – producing high resolution pollution concentration maps, using the current monitoring methods
Wireless Distributed Environmental Sensor Network (WDESN)
Portable and relatively low-cost Micro Sensing Units (MSUs)
Introduction
Notes: *זיהום אוויר – מיותר לפרט יותר מידי. יש לנו מקורות תעשייתיים – מתקני אנרגיה, תעשייה כימית, פטרוכימית, שפולטים תוצרי שריפת דלקים או מזהמים אחרים מתהליך הייצור, כמו נוקסים, פחמן חד חמצני, דו-חמצני, חלקיקים, אמוניה, מתאן, VOCs... יש לנו תחבורה שפולטת הרבה פיח שחור ונוקסים, יש לנו אוזון, מזהם שניוני שנוצר מחמצון פוטוכימי בטרופוספירה של מזהמים ראשוניים. יש גם מקורות טבעיים, כמו אבק וכדומה.
אזכיר שכרגע ההתייחסות בהצעת המחקר היא למקורות נקודתיים כמו ארובות של מפעלים, כי זה הכי פשוט.
*למה לנטר זיהום אוויר – הכרחי לנטר כדי לשלוט ולהפחית בכמות הפליטות ממקורות אנתרופוגניים. מדידות של זיהום אוויר יכולות לשמש בזמן אמת (טווח קצר) למניעת חשיפה של אוכלוסיה על ידי איתור של ריכוזים גבוהים ואזהרה של האוכלוסיה, לאכיפה של מפעלים, איתור דליפות ובטווח ארוך יותר נתונים כאלו יכולים לשמש למחקרים אפידימיולוגים והערכות חשיפה, למחקר אקלימי או לפיתוח ותכנון עירוני.
*למטרות האלו האתגר הכי גדול הוא הפקה של מפות זיהום אוויר ברלוזוצית זמן-מרחב גבוהה.
*השיטות הקלאסיות בהן משתמשים לניטור בדרך כלל הן –
תחנות ניטור
קמפיינים לטווח קצר של ניטור
היתרונות של שתי השיטות האלו בעצם משלימים – בתחנות ניטור המכשור יקר, מדויק, איכותי. הנתונים המתקבלים הם עקביים אך מעטים ביותר (להציג מפה של פריסת תחנות ניטור). לעומת זאת, קמפיינים לטווח קצר יכולים לתת רזולוציה מרחבית גבוהה יותר לאזור מסוים, אבל אין טווח זמן ארוך של מדידות ולפעמים זה בעייתי אם יש צורך להבין דפוסים עונתיים וכדומה.
*גישה אחרת שהתפתחה בשנים האחרונות היא שימוש ב- WDESN (רשת אלחוטית פזורה של חיישנים סביבתיים) רשת של חיישנים שלרוב משדרת בזמן אמת נתונים לגוף מרכזי ולרוב מורכבת מחיישנים זולים יותר ממה שיש בתחנות ניטור. לגישה הזאת כמה יתרונות ברורים – חיישנים קטנים, ניידים יותר, זולים יותר. ובאמת בשנים האחרונות חיישנים כאלה משכו עניין רב במחקרים ובפרויקטים של איסוף מידע מערים כמו citySense , openSense, Array of things.
כמובן חשוב לציין שאחת הבעיות היא האמינות כרגע של החיישנים האלו ורמת הדיוק שלהם, זמן חיים לא ברור. עם זאת, בהחלט לא מעט מחקרים הראו שהם מסוגלים לייצג בצורה נכונה את מגמות השינוי של המזהמים בזמן ובמרחב.
תעשיה -
ארובות מפעל צין
מפעלי ים המלח
מסוף פחם בתחנת הכוח בחדרה
תחבורה -

## Slide 4: Representation in time and in space
IDW, KRIGING interpolation, LUR models
Atmospheric Transport and Dispersion (ATD) models
Knowledge on weather, location and quantity of the released pollutant is needed for ATD. If absent – STE can be applied
Introduction
﻿Hutchinson et. al., 2017
Notes: בעצם כדי להתמודד עם בעיית הייצוג במרחב שנוצרת עוד ברמת המדידות, יש כמה גישות –
גישות של שיטות אינטרפולציה מרחביות כמו KRIGING ו-IDW או מודלים של LUR שמשתמשים בקורלציות בין שימושי קרקע למדידות קיימות כדי להסיק על מקומות אחרים במרחב או בזמן.
ישנה גם הגישה של שימוש במודלים אטמוספיריים של הסעה ודיספרסיה (ATD) כדי לכמת באופן דטרמיניסטי את הפיזור במרחב של המזהמים מהמקור. הרבה פעמים משתמשים במודלים האלו כדי לחזות את הפיזור של המזהמים במרחב, כאשר המדידות הדלילות במרחב משמשות לכיול או אימות של ביצועי המודל. הבעיה עם השימוש במודלים כדי להעריך את הפיזור המרחבי של המזהמים זה שצריך (בין היתר, כי גם ידע על הכימיה צריך) ידע על המקורות – קצב הפליטה, מיקום המקורות, נתוני מזג אוויר. זה לא מידע שתמיד יש ולכן לפעמים המדידות הדלילות שקיימות בכלל משמשות קודם כל למציאת המקורות בתהליך של STE – כאשר מכניסים למודל הדיספרסיה מקורות שונים עם קצבי פליטה שונים עד שמוצאים את הקונסטלציה בה ההפרש בין המדידות בפועל להערכת הריכוז לפי המודל, קטן מספיק.
(ככה הגעתי לנושא של העבודה הזאת – שי הוא מומחה ל-STE ולחיישנים והתעניינתי בעבודה שלו ומשם נולד הרעיון של כיוון המחקר הזה שתכף אציג).
גם לבעיה הזאת של מציאת המקור, שימוש בפריסה נכונה של

## Slide 5: Network deployment
Introduction
Notes: למה זה חשוב לנו? בעצם הרקע הזה בא לדבר בהרחבה של הבעיה הקיימת היום – הייצוג הדליל במרחב של תחנות ניטור, המחסור בנתונים ברורים על פליטות נקודתיות. ולהעלות את ההיפותזה ששימוש ברשת אלחוטית פזורה של חיישני זיהום אוויר יכול להוות כיוון טוב להתמודד עם הבעיות האלו, אבל מציג בפנינו בעיה של הצבת החיישנים ופריסת הרשת בצורה המיטבית ביותר.
כשמשאבים הם בלתי מוגבלים – תקציב וכוח אדם – אין לנו בעיה, אפשר לייצג יופי את שדה הזיהום ולמצוא את מקורות הפליטה אם נפרוש אינסוף חיישנים ויהיה לנו מספיק כוח אדם לטפל בכולם. אבל, בינתיים זה לא המצב ותמיד יש מגבלות של עלות וכוח אדם. מחיר הרשת לרוב יקבע על סמך תכונות החיישנים – הרגישות שלהם, טווח המדידה שלהם, ויכולות להיות גם מגבלות פרקטיות על מיקום הפרישה שגם הן יכולות להשפיע על מחיר פריסת הרשת – למשל אולי לא ניתן לפרוש קרוב למקור ונצטרך לכן חיישנים רגישים לריכוזים נמוכים יותר כדי לפרוש רחוק מהמקור.
שאלה נוספת שעולה – רשת שהיא סטטית והחיישנים לא משנים את מיקומם צריכה להתחשב בתנאים הממוצעים של הפליטות ומזג האוויר. נוכל אולי לקבל את הפיתרון הכי רובאסטי אבל אם יהיה שינוי במקורות הידועים או וריאביליות גדולה מידי בתנאי מזג האוויר, הפיתרון הזה עלול להיכשל, ואז יש לשקול אסטרטגיות של פריסה מחדש של הרשת.
העבודה הזאת באה להציע מודל אופטימיזציה מרובת-מטרות לפריסה של רשת אלחוטית פזורה של חיישני זיהום אוויר בזמן ובמרחב שמאזן בין מטרות שונות תחת מגבלות מסוימות. המטרה ליצר כלי למקבלי החלטות כאשר רוצים להקים רשת חדשה לטווח ארוך או על מנת לבצע מדידה לטווח קצר למטרות של אכיפה ואיתור חריגות.
חסר לי גם בהצעה מחקר שמדבר על הסקאלות של השונות המרחבית הגבוהה שיש למזהמי אוויר. – מולצ'אנוב ? https://www-sciencedirect-com.ezlibrary.technion.ac.il/science/article/pii/S1352231015000254
https://www-sciencedirect-com.ezlibrary.technion.ac.il/science/article/pii/S1352231008005748#tbl6

## Slide 6: Related work
Introduction
Notes: אז איזה עבודות נעשו עד כה בתחום -
לא מעט עבודות הגיעו מר

## Slide 7: Related work
Introduction

## Slide 8: Related work
Introduction

## Slide 9: Research hypothesis
An optimal deployment of a WDESN is required for the purpose of:
obtaining early warnings when an increase in industrial gas emission occurs
generating pollution dense maps
A set of optimal deployment solutions can be retrieved using multi-objective optimization techniques that balance between detection capabilities of the network and operational requirements. The suggested solutions will allow decision-makers to discover tradeoffs between performance criteria and to consider alternative modes of action that may not have been apparent prior to the analysis.

## Slide 10: Research objectives
The general objective of the proposed study is to design and develop a decision-making tool for an optimal deployment in time and in space of heterogenous sensor array, so the best balance between various objectives is obtained.
The specific objectives are:
Design an optimization model, comprised of the following modules:
A spatial optimization model that computes sensors’ deployment, which minimizes the cost of the deployment while maximizing the sensitivity of the network to changes in the source term.
A temporal optimization model that computes sensors’ redeployment, which minimizes the transfer effort from the previous deployment, considering a change in weather or emission conditions
A spatial-temporal optimization model comprised of the findings of the two previous models, considering probability of change in weather and emission conditions.
Conduct a set of simulations for each of the modules to derive engineering insights for effective deployments of air pollution sensors at various emission rates, sources/sensors configurations and weather conditions.
Examine the potential improvement achieved by the deployment of a heterogenous network, comprised of different types of sensors with different characteristics (sensitivity, dynamic range or specificity), compared to a homogeneous network of sensors.
Examine at least one case-study of real-world network deployment and analyze its performance, compared to a suggested optimal solution.
Answer to Barak’s comment: this is not the first time it is regarded. See this sentence above: “The cost of a network is usually determined by the number of sensors and their attributes, such as sensitivity and dynamic range”

## Slide 11: Methods
Figure 2. Example of tradeoff between two objectives and the Pareto frontier
Non-dominated
Solution
Dominated
solution
Pareto frontier
Notes: סרטון של האופטימיזציה

## Slide 12: Background
What is optimization?
What is multi-object?
What is Evolutionary algorithms?
What is the Borg Framework?

## Slide 13: Problem formulation

## Slide 14: Research plan

## Slide 15: Simulation setup
Figure 1. Simulated arena, showing sources (red dots) with their average emission rates [kg s-1], optional sensor locations (black crosses) and steady-state concentrations [], obtained by the Gaussian plume model for weather state of (WS, WD, SC) = (4 m s-1, 270 degrees, C class).
Figure 2. Windrose distribution of wind data used in the initial simulation. Color represents speed distribution (in percentage) in each direction category. Data obtained from IMS for Hadera-port station.

## Slide 16: Obtained solutions
Figure 3. Pareto frontier of two optimization runs with two different PED-related objectives - . (blue) and (red). Number of sensors were constrained to 2-300.

## Slide 17: Obtained solutions
a
b
c
e
d
f

## Slide 18: Obtained solutions
Figure 4. Preferable sensor locations, represented by the percentage of solutions each specific location was chosen, for two objectives - (a) average minimal PED values (172 solutions in total) and (b) 25th percentile of all PED values (167 solutions in total). Sources’ locations are marked in red dots and average emission rates are specified below. White areas are restricted locations, due to sources’ proximity.
a
b

## Slide 19: Initial evaluation

## Slide 20: Summary

## Slide 21: References

## Slide 23
Notes: See increasing number of sensors not necessarily add one in a new location, sometimes locations are changed

## Slide 24: trash
Initial results